建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：永济鑫田塑料制品加工厂新建年产塑料瓶

150万个、塑料壶3万个生产线项目

建设单位：      永济鑫田塑料制品加工厂

编制日期：             2023年5月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永济鑫田塑料制品加工厂新建年产塑料瓶150万个、塑料壶3万个生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2212-140881-89-01-347322 |
| 建设单位联系人 | 曹立秋 | 联系方式 | 18636366198 |
| 建设地点 | 山西省运城市永济市栲栳镇高市村南0.5km |
| 地理坐标 | 东经110度25分33.303秒，北纬34度54分42.706秒 |
| 国民经济 行业类别 | C292 塑料制品业 | 建设项目 行业类别 | 53塑料制品业292中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10t以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 永济市行政审批服务管理局 | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 8.4 |
| 环保投资占比（%） | 28 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 2777.09 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 1.1生态保护红线 本项目位于运城市永济市栲栳镇高市村南0.5km，根据生态保护红线划定成果，不在生态保护红线范围内，具体地理位置见附图1。 根据山西省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》晋政发【2020】26号，项目所在区域属于重点管控单元。本项目与重点管控单元符合性分析见表 1-1。 表1-1 本项目与山西省重点管控单元符合性分析表 序号 重点管控单元要求 本项目情况 符合性 1 进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 根据运营期环境影响分析，本项目污染物非甲烷总烃经过活性炭处理后可做到达标排放，固体废物可做到合理处置。 符合 2 京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。 本项目为塑料制品业，不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等行业。 符合 3 实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。 企业不属于“散乱污”企业 符合 4 太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。 不涉及 / 5 鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。 不涉及 / 6 汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂一网一河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目废水不外排，不设置排污口 符合 根据《运城市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，项目所在区域为重点管控单元，项目与《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性分析见表 1-2，具体位置图见附图4。 表1-2 本项目与运城市重点管控单元符合性分析表 序号 重点管控单元要求 本项目情况 符合性 1 进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 根据运营期环境影响分析，本项目污染物非甲烷总烃经过活性炭处理后可做到达标排放，固体废物可做到合理处置。 符合 2 优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。结合工业园区和工业集聚区的功能定位和主导产业，建立差别化的产业准入条件。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、电解铝、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，要严格执行产能置换实施办法。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，逐步推行工业项目进驻工业园区或聚集区，实现集约高效发展。 本项目为塑料制品业，不属于钢铁、焦化、铸造、电解铝、水泥、平板玻璃等行业。 符合 3 严格实施污染物总量控制制度，强化不达标区污染物排放总量消减，实现区域环境质量改善目标。实施企业绩效分级管控，持续推进清洁取暖和燃煤治理，积极应对重污染天气。加快污水收集处 理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水收集管网，实施雨污分流改造。大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目严格实施污染物总量控制制度 符合 4 加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 不涉及 / 5 推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。 不涉及 / 1.2环境质量底线 本次评价收集了永济市2022年环境空气例行监测数据，根据监测数据，各监测因子中PM10、PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准外，因此，项目所在区域为不达标区。根据大气特征污染物监测结果可知，TSP、非甲烷总烃监测浓度均达标，项目周边环境空气环境质量较好。 项目运营期污染物主要为非甲烷总烃和颗粒物，固体废物和噪声，采取环评规定的环保措施后，经分析对周围环境影响较小，对项目所在区环境质量现状影响不大，不突破当地环境质量底线。 1.3资源利用上线 项目运营过程中所利用的资源主要为水、电，项目建成运行后通过内部管理、设备选择和污染治理等多方面采取合理可行的治理措施，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 1.4环境准入负面清单 根据《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》中运城市生态环境准入清单，本项目为塑料制品加工业，不生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、农药、制革、铅蓄电池等行业，项目所在地西距黄河15km，南距涑水河3.5km，距离伍姓湖湿地保护试验区4.8km，距永济县城2.2km，不涉及工业炉窑及锅炉的建设，符合运城市生态环境准入清单要求。 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。 2、与《山西省主体功能区规划》相符性 2014 年 3 月山西省人民政府印发了《山西省主体功能区规划》，项 目所在的永济市属于省级重点开发区域中晋南城镇群中的重点开发区域。 本区域是以大运、同蒲通道为主轴，侯月—侯西通道为次轴，以临汾、运城两个中心城市为重点区域的城镇和工业密集区。 功能定位：国家资源型经济转型与区域协调发展综合试验区，晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区，山西重要的现代农业、新型制造业基地与文化旅游产业基地，以根祖文化、关公文化为特色的旅游经济区，晋南地区人口和经济密集区。 发展方向：运城市要按照晋南和晋陕豫黄河金三角地区重要中心城市、具有河东文化特色的新型工贸旅游大市的定位，完善服务功能，强化生态智慧城建设，加强与中原经济区和关中---天水地区两个国家级重点开发区域的联系，打造山西向西向东开放的桥头堡和大通道；加快交通基础设施建设，构建以公路和铁路为主、水运和航空为辅的立体化交通运输体系。加强资源节约集约利用，合理调配农业、工业与城镇居民用水，全面推广节水型农业和节水型工业；正确处理城乡建设与耕地和林地保护的关系，提高建设用地利用效率，切实保护基本农田，加强中低产田改造，全面强化粮食综合生产能力；加大对重点水源地、河流源头的保护和管理，推进汾河综合开发和整治，合理布局取水、排污、防洪等设施，加强黄河沿岸整体绿化。 本项目为塑料制品加工业，占地为工业用地，运营期项目生活污水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排，废气达标排放，固体废物做到综合利用和合理处置，在采取环评规定的环保措施后，经分析对周围环境影响较小，对项目所在区环境质量影响不大，不违背该区的发展方向。项目与山西省主体生态功能区划位置关系图见附图5。 3、与生态功能区划与生态经济区划相符性分析 3.1 生态功能区划相符性分析 根据《永济市生态功能区划》，项目位于I1栲栳台垣水源涵养与土壤保持生态功能小区。 该区生态系统的发展方向：大力栽种灌木林和混交林，防止水土流失。 该区生态系统的保护措施：1、禁止破坏植被，坚持生态优先的原则，加强水土保持，提高植被覆盖率和水源涵养能力，有效治理水土流失，减轻土壤侵蚀，恢复和营造良好的山地生态系统；2、通过植树造林、栽种牧草等措施，恢复植被，保持水土，改善生态环境；3、开展水土流失综合治理，改善生态环境，恢复并保护区域生态系统的稳定性。 与生态功能区划的相符性分析：本项目租用现有场地进行建设，不新增占地，要求项目建成后，加强厂区绿化，不违背《永济市生态功能区划》的发展方向与保护要求。 3.2 经济区划相符性分析 根据《永济市生态经济区划》，项目所在地位于ⅣA永济北部重点开发区中的ⅣA -1永济北部农工贸综合发展生态经济区。 该区的生态环境保护要求：保护自然植被，加强水土保持林建设，发展经济的同时兼顾生态效益。 该区的产业发展方向：大力发展高效农业，提高农业产业化水平。①水污染治理要结合企业改革升级，淘汰耗水量大的落后的产品和工艺，结合清洁生产审计工作，降低企业单位产品的耗水量并加大企业废水处理，对处理后废水进行回用；②建设无公害农业生产基地，因地制宜调整种植业结构及耕作习惯，鼓励使用农家有机肥，开展生物防治病虫害技术，推广高效无毒农药，提高农业生产的经济效益，解决农业生产和环境保护的矛盾，实现农业可持续发展；③建设农业林网，建设高产稳产粮田，建设有机农业生产基地，发展生态农业，建设蔬菜基地，发展粮棉和农副产品加工业；④因地制宜采用多种生态工程处理污水，农灌用水必须使用经净化处理的再生水。 与生态经济区划的相符性分析：本项目属于塑料制品业，占地为工业用地，项目用水主要为冷却系统用水与生活用水，生活污水经处理后回用，不外排此，项目的建设不违背《永济生态经济区划》的发展方向与保护要求。 4、与《永济市城市总体规划》符合性分析 4.1 规划范围 市域规划范围：永济市行政管辖范围，面积为 1221.06 平方公里。 城市规划区范围：包括城东、城西、城北三个街道办事处的行政辖 区和栲栳镇的村远村、上高市村、青台庄村岔道村和蒲州镇上的麻坡村、 上吕芝村、下吕芝村作为本次城市规划区范围，总面积约 282 平方公里。 中心城区范围：包括城东、城西、城北三个街道办事处的行政辖区 范围，北至运风高速，南至中条山，西至黄河大道，东至千古路，面积 约 56.26 平方公里，其中城市建设用地约 30 平方公里。 4.2 城市性质 永济市是黄河金三角中的重要节点城市和运城市的副中心城市，全 国特色综合性加工制造业基地，省级生态旅游名城。 4.3 城市形态及用地结构 规划形成“禹都轴、涑水带、五片区、多中心”的整体结构。 （1）禹都轴：以禹都大道为南北轴线链珠状串联起城市各个功能片区，使城市各个功能分区形成一个有机融合的整体，是城市的黄金走廊，也是未来城市在区域战略中的一个重要南北轴线，是一条功能性的生活主干道。 （2）涑水带：涑水河带状滨河公园，勾连城市中央公园和与城市建成区，贯通城市东西，是城市的呼吸道，对城市生态环境品质提升有很好的促进作用。 （3）五片区：以铁路、城市主干道、山体为界，将中心城区划分为五个片区：老城区、北部片区、机电工业片区、森林公园片区和伍姓湖湿地片区。 （4）多中心：老城商业中心、行政中心、文体中心、滨河商业中心和城市广场、块状公共空间、公共绿地等构成多级别多层次的城市中心，通过各种轴线和廊道相连，使得城市空间具有很好的序列感和节奏 感，共同营造实力、魅力、宜居、公平、幸福永济。 本项目位于永济市栲栳镇高市村南0.5km处，所在地位于永济市城市总体规划范围内，不在中心城区范围内。本项目租用栲栳镇政府闲置工业用地进行建设（租赁协议见附件3），根据永济市自然资源局的土地证明（见附件4），该场地为工业用地，符合永济市城市总体规划。 5、与山西运城湿地省级自然保护区（伍姓湖）相关分析 山西运城湿地省级自然保护区包括涑水河流域流经的山西省河津、万荣、临猗、永济、芮城、平陆、夏县、垣曲等八个县（市）的河道、河漫滩、连伯滩及运城市盐湖、永济市伍姓湖等自然湖泊。 山西运城湿地省级自然保护区（伍姓湖）位于永济市区东北2.5km处，以伍姓湖水面为中心，西接市区东外环路，东到涑水河与姚暹渠交叉入湖口，南临中条山下运风旅游路，北至运风高速路以北约 1.5 公里处。东西长7.2 公里，南北宽 5.9 公里。总控制面积 38 平方公里，其中核心水面 11.3平方公里，是山西乃至华北半干旱地区罕见的一座大型湿地。保护区内有多种鸟类及野生植物，是许多珍稀鸟类迁徙的栖息地和中转站。为有效的保护湿地生态系统和野生动植物，开发生态旅游，永济市人民政府于2010 年 9 月批准成立了伍姓湖湿地保护开发领导组，负责湿地的保护，科研科普，开发利用等工作。 本项目东侧边界距离湿地保护区实验区边界5.3km，不在保护区范围内，与山西运城湿地省级自然保护区（伍姓湖）位置关系见附图8。 6、入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知( 运发改工业[2021]167号) 根据《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、 高耗水、高耗能项目的通知》运发改政工业发[2021]167 号要求：“十四 五”推进我市黄河干流沿岸县（以下简称沿黄重点地区）工业项目入园 及严控高污染、高耗水、高耗能项目。 沿黄重点地区为黄河干流流经我市的8个县（市），具体包括：永济市、河津市、临猗县、万荣县、垣曲县、夏县、平陆县、芮城县。 本项目位于运城市永济市，属于沿黄重点地区，根据通知需进入工业园内。本项目污染物主要为非甲烷总烃和颗粒物，产生量较小，且项目用水量、用电量不大，不属于高污染、高耗水、高耗能项目，根据《永济市人民政府工作协调纪要》[2022]3号（见附件5），原则同意污染排放量较小、环境风险可控、环境影响较小，并且达不到入开发区园区条件，园区内无相关规划的工业项目( GB/T4754-2017制造业）可以在各镇原有闲置工业用地上建设。本项目占地属于闲置工业用地，因此本项目建设不违背此通知要求。 7、与国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理意见 （发改环资【2020 】80 号）相符性分析 根据《进一步加强塑料污染治理意见》（发改环资【2020】80 号），本项目与该意见的符合性分析见表 1-3。 表1-3 与《关于进一步加强塑料污染治理意见》 （发改环资【2020 】80号）相符性分析 序号 相关要求 本项目情况 符合性 1 禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。 本项目主要生产塑料瓶和塑料壶，不生产超薄塑料购物袋和聚乙烯农用地膜，原料 不使用再生塑料 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | （一）项目情况 1、建设地点 本项目位于运城市永济市栲栳镇高市村南0.5km，租用栲栳镇政府闲置工业用地进行建设。厂区中心地理坐标为东经112°25′33.303″，北纬34°54′42.706″，项目东侧为永济市生物预防制剂厂，南侧为永济市裴牌面粉厂，西侧为S328省道，北侧为永济市叶面肥厂，厂区四邻关系图见附图2。 2、建设内容 本项目租用现有场地进行建设，厂区目前为一片空地，无任何附属设施，本项目所有设施均为新建，主要建设内容包括生产车间、原料库、成品库、办公区以及购置注塑机、多功能塑料吹瓶机，具体见下表。 表2-1 建设项目组成一览表 名称 内容 规模 备注 主体工程 生产车间 建筑面积630m2，位于厂区东部，安装3台注塑机，3台多功能塑料吹瓶机，1台破碎机 新建 储运工程 原料库 建筑面积300m2，位于厂区南部 新建 成品库 建筑面积330m2，位于厂区东南部 新建 辅助工程 循环冷却系统 设置一座容积60m3的循环水（6m×4m×2.5m），位于车间外北侧空地 新建 办公区 占地面积200m2，位于厂区西北部 新建 公用工程 供电 接自栲栳镇变电站，自备一台200kVA变压器 新建 供水 接自自来水供水管网 新建 供热 冬季不生产，不需要供暖 / 环保工程 废气处理措施 生产工序 设置3台注塑机、3台吹瓶机，每台设备均设置集气罩，废气引入1套二级活性炭吸附装置，处理后的废气经15m排气筒排放 新建 破碎工序 设置1台破碎机，设置1个集气罩+1套袋式除尘器+1根15米高排气筒 新建 废水处理措施 生活污水 经沉淀后用于厂区洒水抑尘 新建 循环冷却水 设置1座容积60m3的循环水池，冷却水循环使用不外排 新建 噪声处理措施 设备噪声 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护 新建 固废处理措施 不合格产品 破碎后作为原料回用 新建 废机油、 废活性炭 设置1座10m2危废暂存间，最终交由有资质单位处置 新建 生活垃圾 设垃圾箱，集中收集，由环卫部门统一清运处置 新建 3、生产规模与产品方案 项目建成后生产规模为：年产150万个塑料瓶、3万个塑料壶，产品方案下表。 表2-2 产品方案表 序号 产品名称 年产量（万个） 规格 1 塑料壶 3 5000ml，120g/个 2 塑料瓶 15 1000ml，70g/个 60 500ml，65g/个 60 200ml，55g/个 15 100ml，50g/个 3 瓶盖 153 5g/个 4、主要设备 项目生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号 名 称 型号、规格 数量 (台/套) 生产能力 备注 1 注塑机 YJ-2000 1 注塑能力200g/模 生产塑料瓶坯、塑料壶坯 2 注塑机 YJ-1000 2 注塑能力100g/模 生产塑料瓶坯、瓶盖 3 吹瓶机 CP-20D/165 3 生产能力300个/h 吹制塑料瓶、塑料壶 4 破碎机 / 1 不合格产品 破碎 5 空压机 / 3 6 水泵 1 5、原辅材料消耗 表2-4 主要原辅材料消耗情况一览表 序号 项目 年用量 来源 1 聚酯切片（PET） 90t/a（生产塑料瓶） 外购成品原料 本项目不涉及色母片的配制等工序。环评要求不得使用废塑料再生及购买废塑料颗粒进行加工 2 聚乙烯（PE） 3.6t/a（生产塑料壶） 外购成品原料 3 聚丙烯（PP） 7.65t/a（生产瓶盖） 外购成品原料 4 色母 2.89t/a 外购成品原料 5 水 555m3/a 接自自来水供水管网 6 电 10.5万kwh/a 接自栲栳镇变电站，自备1台200KVA变压器 表2-5 主要原料的特性分析表 序号 名称 理化性质及危险危害性 危险化学品类别 1 聚酯 简称PET，是由对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)经过缩聚产生聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，其中的部分PET再通过水下切粒而最终生成。玻璃化温度69℃，软化范围230～240℃，熔点255～260℃，具有良好的成纤性、力学性能、耐磨性、抗蠕变性、低吸水性以及电绝缘性能 2 聚乙烯 简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100～-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐只有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良 / 3 聚丙烯 简称PP，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无臭，熔融温度为164～176°C，分解温度为350°C以上。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小，是最轻的通用塑料 4 色母 全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物，色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品 / 6、平面布置 本项目占地面积为2777.09 m2，主要建设有生产车间、原料库、成品库、办公区，其中生产车间位于厂区东部，原料库与成品库位于厂区南部，办公区位于厂区西北部，大门位于厂区西部。项目总平面布置图见附图3。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动人员为10人，年工作150天，每天两班，每班8小时。 （二）公用工程 1、给水工程 1.1水源 项目用水由栲栳镇自来水供水管网提供，可满足项目需要。 1.2用水量 项目用水主要包括冷却系统用水、生活用水。项目厂区不设宿舍、食堂、洗浴设施等，厕所为旱厕。 1.2.1冷却系统用水 本项目塑料制品成型、吹瓶过程需对产品进行间接冷却，工艺采用水冷，冷却水循环使用。本项目拟建1座容积为60m3的循环水池，蒸发量按5%计，则新鲜水补水量为3m3/d，即450m3/a。 1.2.2 生活用水 参考《山西省用水定额》（DB14/T1049-2021），劳动人员用水定额取70L/（人•d），项目劳动人员为10人，则员工用水量约为0.7m3/d，即105m3/a。 2、排水工程 本项目排水系统采用雨污分流，雨水经厂区雨水管网排出厂区，冷却系统用水循环使用，不外排，产生的废水主要为生活污水。污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水日排放量约为0.56m3，年总排水量约为84m3。生活污水水质简单，经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 项目用水量及废水产生量计算结果见表2-6，项目水平衡见图2-1。 表2-6 项目用水及废水产生量统计表 用水项目 日均用水量 日均废水量 备注 冷却循环补充用水 3m3/d 0 150天/年 生活用水 0.7m3/d 0.56m3/d 150天/年 合计 3.7m3/d 0.56m3/d / 图2-1 本项目用排水量平衡图（单位：m3/d） 3、供电 项目供电由栲栳镇变电站提供，厂区自备1台200KVA的变压器。 4、供暖 本项目冬季不生产，不需要供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | （三）工艺流程及产排污介绍 1、项目生产工艺流程 1.1 塑料瓶盖工艺流程 塑料瓶盖生产线生产工艺及产污环节图见图2-2。 图2-2 塑料瓶盖工艺流程及产污环节图 （1）原材料准备 塑料瓶盖生产所需原材料为聚丙烯与色母，均为颗粒状，采用袋装，存储于原料区。 （2）注塑成坯 将原料聚丙烯颗粒和色母料按比例混合后，通过自动提升设备提升至注塑机料斗。原料采用电加热的方式熔化，然后，螺杆在活塞推力的作用下，将熔融料通过喷嘴注射到模具的型腔中，型腔中的熔料经过保压、冷却、固化定型、脱模。加热温度为230~240℃，溶胶时间1.8~2s，冷却时间7~8s。 （3）检验 脱模后的产品进行组装检验，合格的产品包装入库，不合格的产品进入破碎机进行破碎，破碎成颗粒后作为原料回用。 1.2塑料瓶、塑料壶工艺流程 塑料瓶、塑料壶工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 塑料瓶、塑料壶工艺流程及产污环节图 （1）原料准备 塑料瓶生产所需原材料为聚酯，塑料壶生产所需原料为聚乙烯。其中聚酯原料为切片状，聚乙烯为颗粒状。所有原料均为袋装，存储于原料区。 （2）注塑成坯 注塑成型一体机上配有一个原料斗，原料通过自动提升设备将原料提入斗内。原料采用电加热的方式熔化，加热温度为200~240℃，然后，螺杆在活塞推力的作用下，将熔融料通过喷嘴注射到模具的型腔中，型腔中的熔料经过保压、冷却、固化定型、脱模。 （3）吹制成型 将瓶胚、壶坯进入吹瓶机的模具中，先加热软化，之后中空吹塑成型。 （4）冷却脱模 成型后的塑料瓶、塑料壶经冷却后脱模。 （5）检验 脱模后的产品进行组装检验，合格的产品包装入库，不合格的产品进入破碎机进行破碎，破碎成颗粒后作为原料回用。 2、产污环节 2.1废气产生环节 废气产生环节为注塑工序与吹瓶工序产生的有机废气，破碎工序产生的颗粒物。具体产污环节见表2-10。 表2-10 废气产生环节 序号 污染源名称 主要污染物 1 注塑机 有机废气 2 吹瓶机 3 破碎机 颗粒物 2.2.2废水产生环节 废水主要为生活废水，主要污染物为SS、CODcr、BOD5、氨氮，具体产污环节及主要污染物见表2-11。 表2-11 废水产生环节及主要污染物 序号 污染源名称 主要污染物 1 生活废水 SS、CODcr、BOD5、氨氮 2.2.3固体废物 项目运营期固体废物主要为不合格品、废机油、废活性炭和生活垃圾，具体产污环节及主要污染物见表2-12。 表2-12 固废产生环节及主要污染物 序号 产污环节 主要污染物 1 检验 不合格品 2 设备保养 废机油 3 活性炭吸附装置 废活性炭 4 职工生活 生活垃圾 2.2.4噪声 生产运营过程中的主要噪声源有注塑机、吹瓶机、破碎机、冷却塔。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用栲栳镇政府闲置工业用地进行建设，该厂区原为预制板生产场地，于2021年底停产，现场设备及其他设施已经完全拆除，清理干净，目前为一片空地，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量现状 | （一）大气环境 1、区域环境质量达标情况 为了说明评价区域环境质量现状，本次评价引用永济市 2022年环境空气例行监测数据说明本工程所在区域环境空气质量状况。对监测点各污染物的现状监测结果分别进行归纳统计，统计结果见表3-1。 表3-1 2021年永济市城区环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 /（ug/m3） 标准值 /（ug/m3） 浓度占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 86 70 122.8 超标 PM2.5 年平均质量浓度 45 35 128.5 超标 SO2 年平均质量浓度 12 60 20 达标 NO2 年平均质量浓度 20 40 50 达标 CO 24h平均第95位百分位浓度 1600 4000 40 达标 O3 日最大8h平均第90位百分位浓度 154 160 96.2 超标 由表3-1可知，永济市 2022年环境空气质量评价指标PM10、PM2.5年平均浓度超标，因此，判定项目所在区域为不达标区。 2、环境空气质量监测 2.1环境空气质量现状监测 本次评价委托河南鼎晟检测技术有限公司对区域特征污染物现状进行了 监测，在项目厂区下风向共布置1个环境空气质量现状监测点，监测项目为TSP、非甲烷总烃，监测时间2023年1月1日-3日。 表3-2给出了环境空气质量现状监测布点位置及原则，监测布点位置见附图1。监测报告见附件6。 表3-2 环境空气质量现状监测布点 序号 监测点名称 方位 监测项目 布点原则 1# 高市村 NE TSP、非甲烷总烃 主导风向下风向 2.2评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照执行河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准。 表3-3 环境空气质量标准 序号 污染物 1小时平均 24h平均 年平均 1 TSP / 300 200 2 非甲烷总烃 2.0mg/Nm3 2.3评价结果 监测统计结果见表3-4。 表3-4 环境空气监测统计结果表 监测项目 浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率（%） 达标情况 TSP 159-168 56.0 0 达标 非甲烷总烃 0.30-0.47 15.7 0 达标 从表3-4中的现状监测的结果中可以看出，评价区域TSP日均值最大浓度占标率为56.0%，非甲烷总烃小时值最大浓度占标率为15.7%，均达标。 （二）地表水环境 距离本项目最近的地表水体为项目南侧 3.5km 的涑水河，本次评价收集 了运城市生态环境局 2021 年对涑水河张留庄监测断面监测数据，见表 3-5。 表3-5 涑水河地表水环境质量状况 断面名称 月份 断面水质 张留庄 1 劣V 2 劣V 3 劣V 4 劣V 5 Ⅳ 6 劣V 7 V 8 Ⅳ 9 V 10 V 11 V 12 V 涑水河张留庄监测断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类标准，由表3-5可知，涑水河张留庄监测断面水质监测结果均达标。 （三）声环境 本项目位于运城市永济市栲栳镇高市村南0.5km，厂界50m范围内没有声环境保护目标，不需要对厂界进行声环境现状监测。 （四）生态环境 本项目租赁原有厂区进行建设，不新增占地，且不涉及特殊或重要生态敏感区，项目对生态影响较小。 （五）地下水、土壤环境 本项目产生的废机油和废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间。危废暂存间采取严格的防渗和围堰措施，废机油和废活性炭不会泄露进入地下，对土壤、地下水造成污染不明显，经过分析，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不需要开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 表3-6 项目周边敏感点分布情况 环境要素 保护 目标 与项目 方位 与项目距离（m） 保护 对象 保护要求 环境空气 高市村 北 500 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准二级 噪声 厂界外50m范围内无居民、学校、医院等声环境敏感保护目标 地下水 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 厂区占地为现有场地，无生态保护目标 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目生产过程中产生的颗粒物和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物排放限值，非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9规定的限值，详见表3-5。厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。详见表3-6。 表3-5大气污染物执行排放标准 污染物 最高允许排放浓度 污染物排放监控位置 非甲烷总烃 60mg/m3 车间或生产设施排气筒 颗粒物 20mg/m3 非甲烷总烃 4.0mg/m3 无组织企业边界大气污染 颗粒物 1.0mg/m3 表3-6 厂区内VOCs无组织排放限值 污染项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 2、噪声 建筑施工期间场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，标准值见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 3、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅文件晋环规[2023]1号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法>的通知》，山西省主要总量控制污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。 本项目排放的污染物主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）与颗粒物，排放量分别为0.03t/a 与0.01t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目预计建设工期为2个月。施工建设期间，施工人数平均为15人。本项目不设施工营地。 1、环境空气保护措施 1.1施工扬尘 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于场地清理、建筑垃圾堆放及清运过程中产生的扬尘等。其中场地清理、建筑材料运输等工序产生量较大，原材料堆存、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。为减轻施工扬尘对周围空气环境的不利影响，要求建设单位做好施工扬尘污染防护措施，根据《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393-2007及《运城市2020-2021年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案的通知》，施工期扬尘污染防治措施具体如下： （1）施工场地要进行合理规划，文明施工，尽量少占地，现场周围要经常洒水，以减少施工扬尘的扩散范围。 （2）确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 （3）易产尘的建筑材料不得随意堆放，尽量避开在项目区的上风向，要有专门的堆棚，并在堆棚周围设置围档，减少扬尘的产生。 （4）混凝土须购买商品混凝土，不得在施工现场搅拌。 （5）建筑材料的运输车辆一定要用篷布加盖严实，严禁沿路抛洒，减少运输中二次扬尘的产生。并且要求运输车辆进入生活区应低速行驶，减轻对周围环境的影响。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 1.2施工机械尾气 施工机械排放的尾气主要有CO、NOx、THC等大气污染物，环评要求公路运输车辆应使用达到国Ⅵ及以上排放标准载重车辆或新能源车辆，非道路移动机械应达到国Ⅲ及以上排放标准，场吊、吊车等作业机械优先使用新能源或清洁能源设备。 采取以上措施后，施工期废气对周围环境影响很小。 2、噪声 （1）噪声源强 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。 （2）施工期的防治措施 ① 控制声源 有意识地选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 ② 控制噪声传播 将各种噪声比较大的机械设备远离北侧堡子村，厂区四周设置围墙，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近。 ③ 加强管理 对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，高噪声设备夜间禁止施工，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制。 3、废水 项目施工期废水主要为机械车辆冲洗废水、施工人员生活污水。 车辆冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，一般是就地泼洒，自然蒸发，对周围水环境质量影响较少；施工期间作业人员不在厂内食宿，产生的生活废水量较少，生活废水经沉淀池沉淀后，用于场地洒水。 采取措施后，施工期间产生的废水对环境的影响较小。 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾两类。 （1）生活垃圾 施工期施工人员产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，在生活点设置垃圾桶，经收集后由当地环卫部门统一处理。 （2）建筑垃圾 施工过程产生的建筑垃圾主要有混凝土碎块、施工下脚料、废弃石块、废弃建筑包装材料等。环评要求建设单位对建筑材料进行整理，能回收利用的要尽可能回收利用，不能回收利用的要及时运至政府部门指定地点妥善处置。 5、生态环境 项目施工时废建筑材料临时堆放时以及施工结束前后地表硬化、绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 施工期应严格控制施工范围，施工活动严格控制在项目占地范围内，不占用场区以外用地；施工完成后及时进行绿化、硬化，通过人工绿化措施使其生态环境得到恢复，减缓项目建设对周围生态环境的影响。 施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目原料为袋装颗粒聚乙烯、袋装颗粒聚丙烯、袋装聚酯切片，储存于全封闭生产车间的原料区，不产生无组织粉尘；成品为塑料瓶、塑料壶，堆放于成品区，不产生无组织粉尘。因此，本次评价不对原料及产品堆存进行污染物排放量计算。 （1）注塑、吹瓶有机废气 本项目使用的原料为聚酯、聚乙烯、聚丙烯，熔融温度为125-137℃，分解温度为300-370℃。本项目生产控制的熔融温度在200-240℃之间，不超过分解温度。 理论上生产过程中塑料原料仅仅发生熔融，不发生分解，但是由于项目实际运营时，在塑料粒成型过程中可能出现极少量塑料物质分解情况，在此过程中会产生非甲烷总烃。 根据同类项目类比分析，非甲烷总烃产生量按塑料原料用量的0.05%-0.1%（本次环评以最大量0.1%计），本项目塑料原料用量约为101.25吨/年，则非甲烷总烃的产生量为0.10t/a，运行时间为2400h/a。 由于注塑机、吹瓶机均为封闭设备，控制温度低于原料分解温度，在开机取件时，有机废气溢出。本次评价要求在注塑机、吹瓶机上方分别安装集气罩（共6个），距离出口0.4m，集气罩的面积为（0.6m×0.6m）0.36m2，收集后的废气引入1套二级活性炭吸附装置处理。配套的风机风量为10000m3/h，集气效率为 95%，活性炭装置的吸附效率为70%，则处理前非甲烷总烃浓度约为4.17mg/m3，处理后非甲烷总烃有组织排放量约为0.03t/a，排放浓度为1.25mg/m3，有机废气经处理后通过15m高排气筒排放。未收集的无组织非甲烷总烃排放量为0.005t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》中第二部分塑料制品工业表2。本项目非甲烷总烃使用活性炭吸附装置处理，为可行性技术。 活性炭吸附工作原理：活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离达到净化目的。 （2）破碎粉尘 本项目生产过程中会产生少量不合格产品，经破碎后返回生产线继续生产，破碎过程有粉尘产生，废品率按原料用量的1.0%计，年不合格产品量约为1.01t，粉尘产生量按破碎量的10%计，则粉尘产生量0.10t/a。 破碎工序设置1台破碎机，环评要求在破碎机进料口上方设置集气罩，集气罩面积为1.0m2（1.0m×1.0m），罩口风速为0.8m/s，核算风量为2880m3/h，收集的废气进入1套布袋除尘器进行处理，处理后通过15m高排气筒排放，考虑到风量的损耗，配套风机的风量为3000m3/h，过滤风速0.6m/min，排放浓度可以控制在10mg/m3左右。破碎机年运行约300小时，则颗粒物排放量为3000m3/h×10mg/m3×300h×10-9=0.01t/a。集气效率为 95%，颗粒物无组织排放量为0.005t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》中第二部分塑料制品工业表2。本项目颗粒物使用布袋除尘器处理，为可行性技术。 表4-1 除尘器设备参数表 名称 过滤风速 滤袋材质 过滤面积 风量 台数 破碎工序布袋除尘器 0.6m/min PTFE覆膜 83.3m2 3000m3/h 1 （3）运输扬尘 本项目厂区西侧紧邻S328省道，车辆在运输沿线会产生扬尘和汽车尾气。采取的措施：厂区内运输道路及全厂地面全部采用水泥硬化，定期进行清扫、洒水，保持路面相对湿度。汽车尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NO2等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，要求运必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。 本项目周边距最近的敏感点为厂区北侧500m处的高市村，不在厂区主导风向的下风向。由以上分析可知，大气污染物经采取措施后，排放量较小，均能实现达标排放，环境空气影响主要集中在厂界，不会对敏感点及周边环境空气质量产生较大影响。 项目废气产排情况见表4-2，项目排放口基本情况及监测要求表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 项目废气产排情况一览表 产污环节 污染物种类 排放形式 污染物产生量和浓度 治理设施 污染物排放浓度 污染物排放量 排放标准 措施可行性 注塑、吹瓶工序 非甲烷总烃 有组织 0.10t/a 4.17mg/m3 在注塑机、吹瓶机上方分别设置集气罩（共6个），收集的废气经过1套二级活性炭进行处理，配套风机风量为20000m3/h，处理后通过15m高排气筒排放，集气效率 95%，活性炭装置吸附效率70% 1.25mg/m3 0.03t/a 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物排放限值 是 无组织 0.005t/a / 0.005t/a 破碎工序 粉尘 有组织 0.10t/a 111mg/m3 在破碎机进料口上方设置集气罩，集气效率 95%，收集的废气经过1套布袋除尘器进行处理，配套风机风量为3000m3/h，处理后通过15m高排气筒排放 10mg/m3 0.01t/a 是 无组织 0.005t/a / 0.005t/a 车辆运输 粉尘 无组织 / 厂区地面硬化，定期清扫、洒水，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆 / / / 是 表4-3 项目排放口基本情况及监测要求一览表 监测点位 监测项目 点数 排放口基本情况 监测频次 排气筒编号 排气筒高度 排气筒内径 温度 坐标 活性炭吸附装置进出口 非甲烷总烃 2个 DA001 15m 0.4m 343.15K 110.425470，34.911975 每年监测1次，每次监测1天，非连续采样不少于3次 布袋除尘器进出口 颗粒物 2个 DA002 15m 0.15m 293.15K 110.425604，34.911975 每年监测1次，每次监测1天，非连续采样不少于3次 厂界 非甲烷总烃、颗粒物 4个（上风向1个，下风向3个） / / / / / 每季度监测一次，非连续采样不少于3次 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、水环境影响分析 本项目排水系统采用雨污分流，雨水经过雨水管道排出厂区，运营期废水主要为生活废水。生活废水产生量为0.56m3/d（84m3/a），主要污染物为SS、COD、BOD5和氨氮，污水水质简单，水量小，经收集后用于厂区洒水抑尘，不外排，不会对周边地表水环境造成影响。 污水排放清单见表4-4。 表4-4 污水排放清单表 排放源 （编号） 污染物 名称 产生情况 治理设施 排放情况 产生浓度mg/L 产生量t/a 治理设施 是否为可行技术 产生浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 84m3/a COD 250 0.021 经收集后用于 厂区洒水抑尘 是 不外排 BOD5 200 0.017 SS 200 0.017 NH3-N 30 0.003 3、噪声环境影响分析 3.1运营期噪声源 生产运营过程中的主要噪声源有注塑机、吹瓶机、破碎机、冷却塔等，产生的噪声为机械性噪声和空气动力性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约70～90dB（A），具体见表4-5、表4-6。 表4-5 噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称 型号 声功率级dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 运行时段 X Y Z 水泵 80~90 基础减振 11 15 0.5 昼间、 夜间 空压机1 70~80 2 12 1.7 空压机2 70~80 14 12 1.7 空压机3 70~80 16 12 1.7 表4-6.1 噪声源强调查清单1（室内声源） 声源名称 型号 声功率级dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 运行时段 X Y Z 注塑机1 YJ-3000 70~80 基础减振、厂房隔\声等 1 6 2.0 昼间、 夜间 注塑机2 YJ-2000 70~80 9 6 2.0 注塑机3 YJ-2000 70~80 17 6 2.0 吹瓶机1 CP-20D/165 80~90 1 1 2.0 昼间、 夜间 吹瓶机2 CP-20D/165 80~90 9 1 2.0 吹瓶机3 CP-20D/165 80~90 17 1 2.0 破碎机 80~90 27 8 1.5 昼间、 夜间 表4-6.2 噪声源强调查清单2（室内声源） 建筑物名称 声源名称 声功率级dB（A） 距室内最近边界距离m 室内边界声级dB（A） 建筑物插入损失dB（A） 建筑物外1m处声压级dB（A） 生产车间 注塑机1 70~80 3 60 20 45 注塑机2 70~80 3 60 20 45 注塑机3 70~80 3 60 20 45 吹瓶机1 80~85 10 60 20 40 吹瓶机2 80~85 20 55 20 35 吹瓶机3 80~85 20 55 20 35 破碎机 80~90 3 65 20 45 环评要求采取以下防治措施： 在设备选型上，优先选择低噪声设备，生产过程应加强保养，保证设备处于 正常良好状态，从源头上降噪。 在总体设计上布局合理，将高噪声设备安装在室内，并将主要的高噪声设备 集中以便控制。 在产噪设备安装连接时，采用软性连接方式，对电机功率大的机械采用减 震垫。 汽车经过村庄时减速慢行、禁止鸣笛，以减轻对村庄的噪声影响。 3.2噪声预测 3.2.1噪声衰减预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： Lp（r）= Lp（r0）-20lg(r/r0) 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv：距离衰减，dB； Aatm ：空气吸收衰减，dB； Abar ：遮挡物衰减，dB； Agr：地面效应，dB； Amisc ：其他多方面效应，dB； L（r）：声源衰减至r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； L0：预测点的噪声现状值，dB。 本项目预测所选衰减项为：距离衰减、空气吸收衰减、遮挡物衰减、地面效应、设备自身效应等。 3.2.2噪声预测结果及评价 采用上述模式进行计算得出各个高噪设备对场界的声压级，可得出噪声预测结果，噪声预测结果列于表4-7。 表4-7 项目噪声预测结果 预测点位 昼间dB(A) 夜间dB(A) 贡献值 贡献值 贡献值 标准值 厂界东侧 48.41 60 48.41 50 厂界南侧 45.31 45.31 厂界西侧 29.66 29.66 厂界北侧 40.88 40.88 从表4-7中可以看出，工程噪声源厂界昼夜间贡献值为29.66~48.41dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目噪声对周围声环境影响很小。 3.3噪声监测频率 表4-8 项目噪声监测频率表 监测点位 监测项目 监测时间、频率 执行标准 厂区四周东、南、西、北各1个点 Leq（dB(A)） 每季度监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 4、固体废物环境影响分析 4.1固体废物产排情况 本项目运营期固体废物主要为不合格品、废机油、废活性炭和生活垃圾。 4.1.1不合格品 根据企业提供资料，本项目不合格品产生量按原料用量的1.0%计，为1.01t，经破碎后返回生产线继续生产。 4.1.2废活性炭 项目生产过程的产生的废活性炭为0.23t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，废活性炭属于废物类别HW49（废物代码900-039-49），暂存于厂区10m2的危废间，定期交由有资质单位进行处置。 4.1.3废机油 设备维修过程中会产生废机油，废机油产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油类别为HW08，废物代码为900-249-08。废机油收集于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 4.1.4生活垃圾 项目生活垃圾产生系数按0.5kg/（d·人）计，劳动定员10人，年工作150d，生活垃圾产生量为0.75t/a。生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 表4-9 固体废物产排及治理措施表 序号 固废名称 产生环节 固废性质 产量 处置方式 排放量 1 不合格品 生产工序 一般固体废物 1.01t/a 破碎后返回生产工序 0 2 废活性炭 活性炭装置 危险固废 0.23t/a 危废间暂存，定期交有资质的单位处置 0 3 废机油 设备运行维修 危险固废 0.1t/a 0 4 生活垃圾 职工生活 / 0.75t/a 收集后交由环卫部门处置 0 4.2固体废物暂存 由表4-9可以看出，正常生产情况下，本项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险固废和生活垃圾。 4.2.1一般工业固体废物暂存 根据现场勘查，建设单位在生产车间设置1处一般固废存放处，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的污染控制标准规范建设和维护使用，做到防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏。采用以上措施后，项目一般工业固体废物暂存间对环境影响很小。 4.2.2危险固体废物环境影响分析 危险废物产生情况 项目危险废物产生情况见表4-10。 表4-10 项目危险废物产生情况一览表 序号 危物名称 危险废 物类别 危险废 物代码 产生量 （吨/年） 产生工序 及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治 措施 1 废机油 HW08 900-249-08 0.1 设备保养 液态 废机油 废机油 一年 T，I 设暂存间，委托有资质单位定期处置 2 废活性炭 HW49 900-041-49 0.23 活性炭装置 固态 有机物 有机物 一年 T 2）危废暂存间设置 项目拟在生产车间北侧设置1间10m2的危废暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号)中的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： 1）危废暂存间污染控制要求 ①危险废物暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 ②危险废物暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ③危险废物暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④危险废物暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑥暂存间应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2) 容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 3) 贮存过程污染控制要求 ①贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑤贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ⑥贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 4）危险废物的转运 ①在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ②建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ③联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ④建设单位应遵守危险废物申报登记制度，建立危险废物管理台账制度，确保危险废物的有效处置。 4.2.3生活垃圾暂存 项目生活垃圾暂存在垃圾桶内，定期交由环卫部门负责处置。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。 5、地下水、土壤环境影响分析 5.1地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径 5.1.1正常状况 正常状况下，本项目产生的废机油、废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间。危废暂存间采取严格的防渗措施，废机油、废活性炭不会进入地下对土壤、地下水造成污染。 5.1.2非正常状况 非正常状况下防渗层破损，通常考虑储存在危废间的废机油的泄漏。 通过对本项目建设内容的分析，本项目对土壤、地下水环境产生明显污染的主要因素是危废间的事故泄漏。污染物包括：废机油、废活性炭。 5.2控制措施 5.2.1源头控制措施 本项目主要的污染源来自危废暂存间。污染源头的控制，要求严格按照国家相关规范，对相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，所有场地全部硬化，严禁下渗污染。按“先地下、后地上，先基础、后主体”的原则，通过规划布局调整结构来控制污染，对控制新污染源的产生有重要的作用。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。 5.2.2过程阻断措施 严密监控污染源污染状况，设置必要的检漏时间及检漏周期，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。 5.2.3分区防控措施 根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。 ①重点污染防治区 是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，主要为危废暂存间。 危险废物暂存间底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s； ②一般污染防治区 一般污染防治区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括洗车平台和生产区。 生产车间地面采取三合土铺底，在上层铺15cm的水泥进行硬化，渗透系数小于10-7cm/s。 ③简单污染防治区 除重点污染防治区、一般污染防治区外的其它建筑区。 针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。项目分区防渗要求见表4-11。 表4-11 厂区主要设施采取的防渗措施一览表 防渗区域 具体要求 重点防渗区 危险废物暂存间 底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s 一般防渗区 生产车间 采用三合土铺底，上层15cm水泥硬化，渗透系数小于10-7cm/s 简单防渗区 办公区 一般地面硬化 6、生态环境影响评价 本项目租用现有厂区进行建设，不新增用地，且不涉及特殊或重要生态敏感区，项目对生态影响较小。工程主要生态影响为运行后废气、固体废物等可能对生态环境造成的不利影响。本工程废气污染物能做到达标排放，固体废物均得到了综合利用和合理处置，工程建设对生态的影响较小。 7、环境风险评价 7.1物质危险性设别 本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的主要风险物质为废机油。 7.2危险物质临界量确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2……qn ——每种危险物质最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2其他危险物质临界量推荐值，计算出危险物质总量与临界量的比值，见表4-12。 表4-12 P的分级确定 功能单元 物质名称 最大贮存量（t） 临界量（t） qn/Qn 危废暂存间 机油 0.1 2500 0.00004 合计 / / 0.00004 由上表可知，本项目危险物质总量与临界量比值Q=0.00004＜1。 7.3影响途径 本项目大气环境风险主要是废机油发生泄漏引发的火灾、爆炸对周边大气环境造成的环境影响废机油燃烧过程中不完全燃烧伴随产生CO释放至大气，事故情况下CO泄入周围大气中，在大气中扩散对环境和生态环境造成危害。废机油泄漏造成的火灾和爆炸属于短期事件，持续时间较短，采取合理的应急和风险防范措施后，大气环境风险可接受。 项目泄漏为单只包装桶泄漏，物料泄漏量较小，可及时采取措施进行清理，不会对周围环境产生不良影响。 7.4环境风险防范措施 7.4.1火灾和爆炸的预防 火灾和爆炸的预防 对燃料供应系统进行严格管控，定期巡视检查阀门。 燃料供应系统周围不得有无关的物品、物资堆放；禁止堆放易燃、易爆及腐蚀性物品；严禁随处乱堆乱放固体废弃物，保持危废间储存区四周环境的清洁卫生。 （3）严禁在燃料系统周围吸烟和使用明火，禁止敲打和碰撞以防发生火花，发现火警必须及时报告，同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。 （4）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人中的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 （5）必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 本项目在采取防范措施和制定事故应急预案后，对场外环境的风险影响处于可控，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。 8、环保投资 建设项目总投资30万元，环保投资约8.4万元，具体见表4-13。 表4-13 项目环保投资估算一览表 序号 类别 污染源 环保措施 投资金额 （万元） 1 废气 运输扬尘 厂区硬化，定期洒水 / 注塑、吹瓶工序有机废气 在注塑机、吹瓶机上方分别设置集气罩（共6个），收集的废气经过1套二级活性炭进行处理，处理后通过15m高排气筒排放 5 破碎工序粉尘 在破碎机进料口上方设置集气罩，收集的废气经过1套布袋除尘器进行处理，处理后通过15m高排气筒排放 0.8 2 废水 生活污水 经收集后用于厂区洒水抑尘 / 3 噪声 生产设备 设备基础减震、隔声 0.5 4 一般固废 不合格品 破碎后返回生产工序 / 危险 废物 废活性炭 暂存于危废暂存间（建筑面积10m2），定期由有资质的单位回收 2 废机油 生活垃圾 垃圾收集箱 0.1 合计 8.4 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑、吹瓶 工序 | 非甲烷总烃 | 在注塑机、吹瓶机上方分别设置集气罩（共6个），收集的废气经过1套二级活性炭进行处理，处理后通过15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物排放限值 |
|  | 破碎工序 | 粉尘 | 在破碎机进料口上方设置集气罩，收集的废气经过1套布袋除尘器进行处理，处理后通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 厂区硬化，定期洒水 | / |
| 地表水环境 | 生活废水 | SS、CODcr、BOD5、NH3-N | 经收集后用于厂区洒水抑尘 | / |
| 声环境 | 设备运行 | 机械噪声 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产工序 | 不合格品 | 收集后破碎返回生产工序 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 活性炭装置 | 废活性炭 | 在危废间暂存后定期委托有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备运行维修 | 废机油 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区划分为重点防渗、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 危废暂存间周围不得有无关的物品、物资堆放； 严禁在危废暂存间周围吸烟和使用明火。强化安全生产及环境保护意识的教育，必须经常检查安全消防设施的完好性。 |
| 其他环境管理要求 | （1）认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》，把环保工作落到实处； （2）严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； （3）对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上； （4）建立环保设施台账，认真做运行记录。 （5）编写《自行监测年度报告》，自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行。 |

# 六、结论

项目在采取环评规定的环保措施后，各污染物的排放量均可实现“达标排放”，对周围环境的影响较小，能够维持区域环境质量现状。 综上所述，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，污染物的排放可以满足达标排放和总量控制的要求；各项污染物对周围环境的影响在可接受范围。因此，从环境保护的角度出发，本工程的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 粉尘 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 |  |  |  | 1.01t/a |  | 1.01t/a | +1.01t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.23t/a |  | 0.23t/a | +0.23t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

3.0

3.0

冷却系统用水

3.7

0.14

0.7

厂区洒水抑尘

生活用水

新鲜水

0.56

有机废气

检验

冷却脱模

注塑机

聚丙烯颗粒、

色母

合格

不合格

破碎机

包装入库

颗粒物

有机废气

有机废气

瓶坯壶坯

注塑成型

聚酯、聚乙烯

冷却脱模

吹瓶机

破碎机

不合格

检验

合格

包装入库