# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    永济磊鑫农业科技有限公司

年产150万只塑料筐生产线扩建项目

建设单位（盖章）：永济磊鑫农业科技有限公司

编制日期：              2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永济磊鑫农业科技有限公司年产150万只塑料筐生产线扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2302-140881-89-05-307347 |
| 建设单位联系人 | 戈毅蕾 | 联系方式 | 15296732598 |
| 建设地点 | 山西省永济市许家营村东北侧90m处（现有厂区内） |
| 地理坐标 | （110度42分16.351秒，34度58分5.595秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、橡胶和塑料制品业53.塑料制品业（其他） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永济市行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 12.4 |
| 环保投资占比（%） | 8.27 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 0（不新增占地） |
| 专项评价设置 情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号），本项目位于重点管控单元，本项目与其管理要求符合性分析见表1-1。 表1-1 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 意见要求 项目情况 相符性 京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。 本项目位于汾渭平原，属于塑料筐生产项目，不属于“两高”企业， 符合 实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气 本项目属于塑料筐生产项目，不属于“散乱污”企业 符合 太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。 本项目属于太原及周边“1+30”汾河谷地区域，不属于焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业 符合 汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目距离最近的地表水体为姚暹渠，直线距离为2.89km，不属于汾河流域 符合 根据《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（运政发[2021]14号），本项目位于重点管控单元，本项目与其管理要求符合性分析见表1-2。 表1-2 《运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》重点管控单元 准入要求符合性分析 管控类别 管控要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。全市禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理。原则上禁止新建露天矿山建设项目。 本项目不属于天然气热电联产和天然气化工项目，本项目属于塑料筐生产项目 符合 8.黄河干流及除汾河干流外的其他主要支流沿岸1公里内严禁新建焦化、钢铁、化工等产业园和布局建设“两高一剩”行业项目。 本项目不属于“两高一剩”行业项目 符合 污染物排放管控 10.严厉打击非法排放有毒有害污染物、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、采取私设暗管或渗坑方式排放污染物。 本项目属于塑料筐生产项目，运营期不产生有毒有害污染物 符合 11.集中供热覆盖区域禁止新上天然气供热锅炉，对覆盖区域内的燃气锅炉逐步实施集中供热改造，2021年完成70%以上。 本项目车间不供暖，办公室采用空调供暖 符合 环境风险防控 3.严肃查处本行政区域内非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为，加强对矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促油罐企业采取防治措施。 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。布局居民区、学校、医疗和养老机构应考虑周边环境的不利影响。科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。 本项目属于塑料筐生产项目，运营期不产生有毒有害污染物，生活垃圾合理处置 符合 资源利用效率 水资源利用 1.到2025年运城市满足全国畜禽粪污综合利用率达到80%以上的要求。 2.到2025年运城市再生水利用率达到25%以上。 本项目无生产废水外排；生活污水排入旱厕，定期清掏用作农肥 符合 能源利用 4.力争到2025年农村地区清洁取暖比例达到70%以上。 5.到2025年非化石能源消费比例提升到10%，非化石能源发电装机比重和发电量比重分别达到50%左右、25%左右，天然气消费比重达到12%以上。 本项目车间不供暖，办公室采用空调取暖 符合 （1）生态保护红线 本项目不位于国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线 本次评价收集了永济市2022年的环境空气质量例行监测资料，根据监测数据可以看出，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标PM2.5、PM10年平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，两项污染物不达标，根据《环境影响评价技术导则大气环境 HJ2.2-2018》，六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为不达标区。 距离项目最近的地表水为项目东南侧2.89km处的姚暹渠，该项目废水合理处置，对地表水环境影响较小。 项目运营期污染物主要为废气、生活污水、固体废物和噪声，采取环评规定的环保措施后，经分析对周围环境影响较小，对项目所在区环境质量现状影响不大。 综上所述，该项目的建设不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限制。本项目运营期所用的资源主要为水资源、电能，用量较少。本项目能源消耗符合资源利用上线不能突破的原则，因此本项目的建设符合当地资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目生态环境准入清单根据《运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》附件3的“运城市生态环境准入清单”进行分析。详见下表。 |

表1-3  与运城市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析

| 管控类型 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。全市禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理。原则上禁止新建露天矿山建设项目。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建、扩建有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、农药、制革、铅蓄电池等行业企业和危险废物处置填埋场所。 | 不涉及 |  |
|  | 3、严禁在优先保护类农田周边新建规模化畜禽养殖企业。 | 不涉及 |  |
|  | 4、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。 5、依法淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 | 不涉及 |  |
|  | 6、地表水监测断面取水点上游一千米范围内禁止截流取水和设置排污口。 | 不涉及 |  |
|  | 7、禁止在汾河（运城段）河岸两侧2公里范围内新建炼焦、冶炼、洗煤、选矿、造纸、化工、电镀等严重污染水环境项目和危险化学品仓储设施。 | 不涉及 |  |
|  | 8、黄河干流及除汾河干流外的其他主要支流沿岸1公里内严禁新建焦化、钢铁、化工等产业园和布局建设“两高一剩”行业项目。 | 距离项目最近的地表水为项目东南侧2.89km处的姚暹渠，项目周围1km范围内不涉及黄河及汾河干流外的其他主要支流 |  |
|  | 9、与城区、县城相邻的各类开发区、工业园区和产业集聚区，不得布局高污染、高排放、高风险和产能过剩项目，现有项目应逐步退出，为新技术、新材料、新装备、新产品等“六新”产业腾出环境容量和布局空间。 | 本项目不属于高污染、高排放、高风险和产能过剩项目 |  |
|  | 10、中心城市规划区、县城规划区范围内严禁新建、扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥等污染较重，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，现有污染物较重的高风险项目逐步搬迁退出。 | 不涉及 |  |
|  | 11、汾河沿岸河流谷地、盐湖、伍姓湖等生态保护与修复区域，“黄河、长城、太行”旅游产业布局区，以及人居环境敏感区，严控重污染行业产能规模，推动产业布局与生态空间协调发展。 | 本项目不属于重污染行业 |  |
|  | 12、新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。 | 本项目不涉及工业炉窑 |  |
| 污染物排放管控 | 环境质量 目标 | 1、到2025年基本消除重污染天气，基本消除国控劣Ⅴ断面和县级及以上城市建成区黑臭水体。 2、到2025年全市地表水国控监测断面达到或好于Ⅲ类的比例高于71%，国控劣Ⅴ断面和县级及以上城市建成区黑臭水体断面比例控制在0。 | 项目排放的污染物均可以达标排放；项目无生产废水外排，生活污水排入旱厕、定期清掏、用作农肥 | 符合 |
|  | 污染物控制 | 1、在本市行政区域内的城市建成区和县人民政府所在地的镇建成区内，禁止新建燃煤锅炉，在其他区域内禁止新建35蒸吨以下的燃煤锅炉，已建成的，应当在市、县（市、区）人民政府规定的期限内拆除。“1+5”重点区域（包括盐湖区、运城开发区、临猗县、河津市、稷山县、新绛县、永济市）不得审批65蒸吨以下燃煤锅炉，其他区域不得审批35吨以下燃煤锅炉。市县两级建成区、集中供气已覆盖的工业园区、产业集聚区原则不得审批生物质锅炉。 2、“禁煤区”内除集中供热和原料用煤单位外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品，实现“禁煤区”内散煤清零。 | 不涉及锅炉的建设及煤炭的使用 | 符合 |
|  |  | 3、2024年12月底前全市水泥企业全面完成超低排放改造。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 4、2023年10月底前全市焦化企业完成超低排放改造。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 5、钢铁行业执行超低排放。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 6、（1）新建项目： ①对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，太原、阳泉、长治、晋城4个市按照《关于京津冀大气污染物传输通道城市执行大气污染物特别排放限制的公告》（环境保护部公告2018年第9号）自2018年3月1日起；其他区域自2018年7月1日起，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值。 ②对于目前国际排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，新受理环评的建设项目执行相应大气污染物特别排放限值，执行时间与排放标准实施时间或标准修改单发布时间同步。 ③我省有更严格地方大气污染物排放标准或控制要求的，从严执行。 现有企业： ①对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，执行要求如下： 石化、化工、有色（不含氧化铝）行业现有企业以及在用锅炉，自2018年10月1日起，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 ②对于目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准修订或修改后，现有企业执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。执行时间要求如下： 通过制修订排放标准规定大气污染物特别排放限值的，执行时间与排放标准中规定的现有企业实施时间同步。 通过标准修改单规定大气污染物特别排放限值的，执行时间按相应公告的时间执行。 ③我省有更严格地方大气污染物排放标准或控制要求，从严执行。 | 项目大气污染物排放标准执行相关行业标准《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值及相关规定 | 符合 |
|  |  | 7、各行业VOCS的无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应限值，重点行业VOCS的有组织排放执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》（晋气防办[2017]32号）。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 8、废水以直接排放形式排放的，废水和清净水排放口中化学需氧量、氨氮、总磷、全盐量执行山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019），其他指标达行业特别排放限值。废水以间接排放形式排放的，厂界废水达到行业水污染物排放标准，园区或公共污水集中处理设施外排水质达到山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）。 | 本项目无外排废水 | 符合 |
|  |  | 9、国家级、省级及以下工业集聚区全部按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 10、严厉打击非法排放有毒有害污染物、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、采取私设暗管或渗坑方式排放污染物。 | 本项目严格按照环保要求治理污染物，可以做到达标排放 | 符合 |
|  |  | 11、集中供热覆盖区域禁止新上天然气供热锅炉，对覆盖区域内的燃气锅炉逐步实施集中供热改造，2021年完成70%以上。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 12、到2022年中心城区及运城开发区雨污合流制排水管网全部改造完成；到2023年县级市及县城城区雨污合流制排水管网全部改造完成。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 13、严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 14、玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准特别排放限值及相关规定，未制定行业排放标准的工业炉窑按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 15、2021年底汾河谷地4.3米及以下焦炉全部淘汰，力争到2022年焦化先进产能占比达到80%以上，2024年底前碳化室高度4.3米焦炉全部退出。 16、贯彻落实《山西省强制性清洁生产审核实施方案》，将清洁生产标准纳入强制执行范围。力争到2023年汾河谷地内重点行业全部达到生态环境部工业企业分类管理A级标准，到2025年全市所有新增重点行业企业全部达到清洁生产I级标准，30%现有企业达到清洁生产I级标准。 17、到2025年底保留燃煤锅炉基本实现超低排放。 18、到2025年平原地区散煤全部清零。 19、到2025年实现大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业和新建物流园区铁路专用线路接入比例达到80%以上，大宗货物绿色运输比例达到75%以上，铁路货运量占比提升到10%。 20、到2025年市区和县级城市建成区硬化道路可机械化清扫率稳定达到95%以上。 21、到2025年运城市中心城区建成区和新绛、稷山、河津、万荣四县（市）建成区生活污水实现全收集、全处理，其余县城生活污水收集处理率达到95%以上。到2025年规模养殖场粪污处理设施装备配套率达96%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，病死畜禽无害化处理率达100%。 | 不涉及 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1、县级自然资源部门要对本行政区域内暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块组织划定管控区域，设立标识、发布公告，由污染地块使用权人落实相关管控措施。 2、污染地块未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，审批部门不予批准涉及该污染地块的建设项目环境影响评价文件。 3、严肃查处本行政区域内非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为，加强对矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施。 严格执行相关行业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。布局居民区、学校、医疗和养老机构应考虑周边环境的不利影响。科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。 4、严格有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、农药、铅蓄电池等重点行业以及其他排放重点管控污染物行业的建设项目环境影响评价审批。上述项目在开展环境影响评价时要强化对土壤环境影响的评价内容，并日出防范土壤污染的具体措施。环评审批前未落实总量核定和置换的，一律不得审批。 5、依法淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的新增产能建设项目。 6、加快推进工业园区空气质量监测站（点）建设，加快推进VOCs自动监测站（点）建设。要加强污染源监测能力建设，将排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，逐步纳入重点排污单位名录，全面完成烟气排放自动监控设施安装并与生态环境部门联网。 | 项目所在地块不属于污染地块，本项目不属于重点行业以及其他排放重点管控污染物行业的建设项目 | 符合 |
|  | 7、对已有畜禽养殖企业加强“三废”排放监管，禁止未处理或检测不合格的粪肥直接用于农田。 8、有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、农药、铅蓄电池等重点行业企业在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施前，须按照国家有关规范制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、经信部门备案，防范拆除活动污染土壤。 9、对拟收回、出让、转让土地使用权的重点行业企业用地和生产、经营、使用、贮存有毒有害物质，堆放或者处理、处置生活垃圾、危险废物或其他有害废物的工业场地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构、办公、文化和体育活动场馆等公共设施用地及食品加工、存储用地和农用地的上述企业用地，在进入用地程序前由土地使用权人负责，委托第三方机构依据国家建设用地土壤环境调查评估技术规定开展土壤环境状况调查评估；土地已经收回的，由所在县（市、区）自然资源部门负责组织开展调查评估。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在县（市、区）自然资源部门负责组织第三方机构开展调查评估。 10、未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。 | 不涉及 | 符合 |

| 其他符合性分析 | 综上所述，本项目符合国家和地方生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。 2、生态功能区划及经济区划符合性分析 （1）生态功能区划 根据《永济市生态功能区划报告》，本项目位于I B涑水平原水源涵养生态功能小区。 I B涑水平原水源涵养生态功能小区： 该区位于永济市东北部，是涑水河和姚暹渠形成的河谷平原地区，总面积146.14km2。 该区光热资源丰富，自然降水不足，日照年平均为2275.7小时，光照以6~8月份最充足，占全年日照时数的35%。年平均气温13.2℃。年平均降水量约504mm。主要作物是棉花、小麦，还种植有玉米（复播）、水稻、芝麻等，干鲜水果有枣、柿、苹果、桃等。 该区的主要生态环境问题是：1、曾家营地下水超采已形成腹地漏斗区；2、污染物排放，环境污染严重，涑水河成为全省污染最严重的河流，环境污染重，污水、废水、工业废物排放达标率低；3、水资源贫乏胁迫性强。原因是河川径流贫乏，地下水水质本底较差，矿化度高，难以利用。 生态系统的主要服务功能是水源涵养。 该区生态系统的发展方向是：提高植被覆盖率，增强水源涵养能力大力发展农副产品加工业。 该区生态系统的保护措施是：1、调整农业经济结构，建设以麦棉为主体的平原农业生产基地，实施特色农业工程；2、用材林和经济林相结合，加速平原农田防护林网建设；3、严禁污染物排放，强化环境污染源整治，培育良好的城镇和农村人居环境；4、严禁地下水超采，合理开发、利用和保护水资源。 本项目属于塑料筐生产项目，项目的建设不违背相应生态功能区划的发展方向。 （2）生态经济区划 根据《永济市生态经济区划报告》，本项目位于ⅣA-2许家营农副产品生态经济区。 ⅣA-2许家营农副产品生态经济区： 该区包括卿头镇大部分地区，总面积80.9km2。 该区处于涑水河冲积平原水源涵养生态功能小区；该区主要的生态服务功能是水源涵养。 该区的生态环境保护要求是：①改变传统的饲养方式，推广舍饲圈养和标准化饲养技术为主，实施圈舍养殖工程，提高养殖效益，走新型养殖产业化道路；②积极发展农村生态型村庄，推行生活垃圾集中处理，改善农村居住卫生环境，实现农村环境清洁化，达到治理与发展双赢，切实保护农村生态环境。 主要生态问题：该区的主要生态环境问题是：1、环境污染严重，涑水河成为全省污染最严重的河流，永济市城市环境污染重，污水、废水、工业废物排放达标率低；2、生活污染源未得到控制，污染问题严重；3、涑水河污染问题严重，影响黄河小浪底水质安全和引黄济津水质安全。 生态经济区的发展方向：①督促沿涑排污企业建设污水治理设施，结合企业改革升级，淘汰耗水量大的落后的产品和工艺，结合清洁生产审计工作，降低企业的单位产品的耗水量并加大企业废水处理，对处理后废水进行回用；②大力发展清洁生产，积极引进先进的加工工艺，发展循环经济，减少污染物排放，开展节约资源、综合用能的环保新技术，推行余热利用和工业废水二次回用技术，实现资源的循环利用。 本项目属于塑料筐生产项目，项目的建设不违背相应生态经济区划的发展方向。 3、本项目与《山西省主体功能区规划》符合性分析 《山西省主体功能区规划》中永济市属于省级重点开发区域（晋南城镇群中的重点开发区域）。 本区域是以大运、同蒲通道为主轴，侯月—侯西通道为次轴，以临汾、运城两个中心城市为重点区域的城镇和工业密集区。 功能定位：国家资源型经济转型与区域协调发展综合试验区，晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区，山西重要的现代农业、新型制造业基地与文化旅游产业基地，以根祖文化、关公文化为特色的旅游经济区，晋南地区人口和经济密集区。 运城市的发展方向：要按照晋南和晋陕豫黄河金三角地区重要中心城市、具有河东文化特色的新型工贸旅游大市的定位，完善服务功能，强化生态智慧城建设，加强与中原经济区和关中—天水地区两个国家级重点开发区域的联系，打造山西向西向东开放的桥头堡和大通道。 本项目为塑料筐生产项目，在《山西省主体功能区规划图》中位置见附图，不违背该区的功能定位及发展方向。 4、本项目与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（中共中央国务院）符合性分析 表1-4 与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》符合性分析 类别 治理要求 本项目情况 符合性 加大工业污染协同治理力度 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。 本项目不属于高耗水高污染企业，属于塑料筐生产项目；不属于“两高一资”项目。 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：永济磊鑫农业科技有限公司年产150万只塑料筐生产线扩建项目 建设单位：永济磊鑫农业科技有限公司 建设性质：扩建 建设地点：山西省永济市许家营村东北侧90m处（现有厂区内） 建设规模：新增年产150万只塑料筐，扩建完成后年产185万只塑料筐 劳动定员：本项目现有劳动定员4人，新增劳动定员10人，员工均为附近村民，不在厂内食宿。全年工作280天，每天1班，每班8小时。 主要建设内容：在现有厂区厂房闲置区域新增安装注塑机15套、粉碎机2台及其他配套设施设备。项目组成及建设内容见表2-1。 项目组成及建设情况表 名称 内容 现有工程 本次扩建工程 扩建完成后 主体工程 生产车间 彩钢结构，84m×11m，高5m，建筑面积共计924m2，其中已利用面积约200m2，安装5套注塑机，配套一座冷却塔 在生产车间剩余闲置区域新增安装15套注塑机并配套1座冷却塔 生产车间共计安装20套注塑机及2座冷却塔 辅助车间 彩钢结构，40m×11m，高5m，建筑面积共计440m2，安装粉碎机1台。其余区域用于存放原料 在辅助车间内新增安装粉碎机2台 辅助车间内共计安装3台粉碎机 储运工程 库房 砖混墙彩钢顶机构，30.5m×13.5m，高5m，建筑面积共计411.75m2，用于成品存放和部分原料存放 杂物间 彩钢结构，15m×12m，建筑面积180m2，用于杂物存放 辅助工程 办公用房 水泥结构，2层，建筑面积共计360m2 循环水池 现有2座循环水池，尺寸为3m×3m×2.5m，容积共计45m3 新建两座循环水池，尺寸为7m×6m×2.5m，容积共计210m3 4座循环水池，容积共计255m3 门房 砖混结构，建筑面积25m2 公用工程 供水 许家营村自来水供给 供暖 办公室采用空调取暖，车间不供暖 供电 卿头镇供电所供给 排水 生产冷却用水循环使用，生活污水排入旱厕，定期清掏，用作农肥 环保工程 废气 粉碎粉尘 车间内无组织逸散，未进行有组织收集 新增2台粉碎机和现有1台粉碎机上方设集气罩，废气收集后共用一套布袋除尘器进行处理后通过15m高排气筒排放 非甲烷总烃和臭气浓度 现有每台注塑机上方设置集气罩，收集的废气经1台“UV光氧净化+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放 新增每台注塑机上方设置集气罩，收集的废气经引入到现有的“UV光氧净化+活性炭吸附”装置进行处理，同时对现有处理装置进行改造以满足扩建项目废气处理需求 扩建后全厂所有注塑机废气经上方集气罩收集后引至一套“UV光氧净化+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒排放 废水 生活污水 生活污水排入旱厕，定期清掏，用作农肥 噪声 噪声 基础减振、厂房隔声 基础减振、厂房隔声 固体废物 生活垃圾 设置垃圾桶，将职工的办公生活垃圾集中收集后同许家营村生活垃圾一起处理 废包装袋 及时收集原料废包装袋，暂存于杂物间，定期出售给废品回收企业 不合格品、边角料 工作人员及时清理、收集，经粉碎机粉碎后作为原料回用于生产 废机油 厂区设有1间危废暂存间，建筑面积为6m2，危险废物收集后暂存于危废间，定期交由有相应危废处置资质的单位处理 新增设备产生的废机油和环保设备产生的废活性炭严格按照危废处置要求进行管理、储存，并定期交由危废处置单位处置 项目完成后全厂产生的危废统一暂存于危废间，定期交由有相应危废处置资质的单位处理 废活性炭 废UV灯管 除尘灰 无除尘灰 收集后作为原料使用 2、项目产品方案 本次扩建项目新增年产150万只塑料筐，现有工程产能为年产35万只塑料筐，扩建完成后全厂总产能为年产185万只塑料筐，扩建前后产品尺寸不发生变化，具体产品方案见下表。 项目产品方案一览表 名称 重量 尺寸/mm 本次扩建新增年产量 扩建后全厂年产量 塑料筐 平均重量约为1kg 475*340*280 150万只/年 185万只/年 440*300*255 420*300*200 345*240*145 460*320*270 3、主要原辅材料及用量 根据建设单位提供的资料，项目生产原（辅）材料及能源年消耗量明细详见下表： 项目原辅料及能源消耗情况一览表 序号 原辅材料 现有用量 新增用量 扩建后用量 备注 一 物料用量 1 聚丙烯颗粒 385t/a 1500t/a 1885t/a 外购袋装，每袋25kg 2 滑石粉 26t/a 100t/a 127t/a 塑料内膜尼龙袋包装，每袋25kg。 3 色母 2.5t/a 10t/a 12.5t/a 外购袋装，每袋25kg 二 动力消耗 1 电 9.5万kW·h/a 35万kW·h/a 44.5万kW·h/a / 2 水 425m3/a 1722m3/a 2147m3/a / 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90--"0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万一15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%）。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好。 滑石粉是一种天然的含水硅酸镁矿物，主要成份是3MgO·4SiO2·H2O，密度为2.7~2.8g/cm3，其理论化学组成是：MgO为31.9%，SiO2为63.4%，H2O为4.7%。滑石粉由于其独特的层状和片状结构，是一种很好的塑料增强填料。滑石粉的加入可改善塑料制品的物理性能、力学性能、热性能及尺寸稳定性。 色母：色母是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母无臭、无味、不易燃。分解温度同聚丙烯颗粒相同。 4、主要生产设备和设施 项目现有及新增主要生产设备详见下表。 主要生产设备设施一览表 序号 名称 单位 现有 扩建新增 扩建完成后 备注 注塑机 套 5 15 20 注塑成型一体机 粉碎机 台 1 2 3 不合格品等粉碎 冷却塔 台 1 1 2 / 循环水池 座 2 2 4 冷却塔配套 本次扩建项目新增15台HL450型注塑机：螺杆直径70-75-80（mm），射胶压力189-165-145（Mpa），合模力4000（KN），外形尺寸7.2m*1.6m*2m。每台注塑机生产能力为45个/h，本次扩建项目新增15台注塑机，每天8小时共计280天可生产151.2万个，考虑到不合格品等因素，可以与扩建项目产能规模相匹配。 5、总平面布置方案 本次扩建项目在现有厂区生产车间和辅助车间闲置区域进行设备设施安装建设，不新增占地，不新增土建工程。区办公用房位于厂区南侧；生产车间位于厂区北侧，辅助车间位于厂区东侧，库房位于厂区西侧。具体平面布置情况详见附图。 6、项目总投资及资金来源 本次扩建项目总投资150万元，全部由企业自筹。 7、劳动定员及工作制度 本项目现有劳动定员4人，新增劳动定员10人，员工均为附近村民，不在厂内食宿。全年工作280天，每天1班，每班8小时。 8、公用工程 8.1供电 卿头镇供电所供给。 8.2供热工程 办公用房冬季采暖夏季制冷采用空调。 8.3供排水工程 项目用水由许家营村自来水供给提供。 （1）给水 ① 生活用水 本次扩建项目新增职工人数为10人，员工均为附近村民，不在厂内食宿。参考《山西省用水定额第4部分：居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4-2021）中表4农村居民生活用水定额，新增生活用水量为 10人×90L/人•d×10-3= 0.9m3/d(252m3/a)。生活污水产生量为0.72m3/d(201.6m3/a)。项目生活污水排入旱厕，定期清掏，用作周边农田农肥。 ② 生产冷却循环用水补水 项目新增使用一座冷却水塔对注塑工序进行冷却，循环冷却水系统蒸发水量约占循环水量的5%，即新水补充量约占循环水量的5%。循环水量为105m3/d，循环用水新鲜水补水量为5.25m3/d（1470m3/a）。 图2-1 扩建项目新增用水水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 生产工艺流程说明如下： 1、将聚丙烯颗粒、滑石粉和色母加入到注塑机料筒中，机器自动将原料混合均匀，原料通过螺旋上料系统进入注塑机下料口，下料口密封。 2、通过螺杆的旋转和机筒外壁加热使塑料颗粒成为熔融状态，然后机器进行合模和注射座前移，使喷嘴贴紧模具的交口道，接着向注射缸通入压力油，使螺杆向前推进，从而以很高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低的闭合模具内，经过一定时间和压力保持（又称保压）、冷却，使其固化成型，即可开模取出制品。 3、开模取出塑件。取出塑件后又再闭模，进行下一个循环。 4、对成型的产品进行人工检验，不合格产品进入粉碎机粉碎，粉碎后重新熔化注塑；对合格的产品进行人工修边，将边角料和不合格品收集后进入粉碎机粉碎，粉碎后和原料混合，重新熔化注塑。 图2-2 生产工艺流程及产排污环节图 二、产排污环节 2.1废气产生环节 本次扩建项目运营期废气具体产污环节见下表。 废气产生环节一览表 序号 污染源名称 主要污染物 1 粉碎机 粉尘 2 注塑机 有机废气（以非甲烷总烃计）、恶臭 2.2废水产生环节 本次扩建项目运营期新增废水主要为职工办公生活污水。生产过程中仅需要用水进行冷却，冷却水循环使用，定期补充蒸发损耗，无废水外排。 2.3固体废物 本次扩建项目固废为原料包装、不合格产品、边角料、生活垃圾、废机油、除尘灰以及有机废气吸附处理过程中产生的废活性炭和废UV灯管。 2.4噪声 本次扩建项目生产运营过程中的主要噪声源注塑机、粉碎机、冷却塔、泵类、风机等设备产生的机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约75～90dB（A）。具体见下表。 主要产噪设备汇总表 序号 噪声源 噪声级（dB(A)） 1 注塑机 75~80 2 粉碎机 85~90 3 冷却塔 75~80 4 泵类 80~85 6 风机 85~90 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本情况 永济磊鑫农业科技有限公司成立于2017年，位于山西省永济市许家营村东北侧90m处，总占地面积约3333m2（5亩）。 1.1现有工程环保手续情况 2017年6月太原核清环境工程设计有限公司编制完成了《永济磊鑫农业科技有限公司新建年产35万个塑料筐生产线项目环境影响报告表》，2017年7月28日原永济市环保局以永环函[2017]84号文出具了该项目的批复文件。2019年8月完成了《永济磊鑫农业科技有限公司新建年产35万个塑料筐生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》。已取得固定污染源排污登记，登记编号：91140881MA0HF8PR6AZ。 1.2现有工程建设内容 现有工程建设内容 名称 名称 工程内容及规模 主体工程 生产车间 彩钢结构，84m×11m，高5m，建筑面积共计924m2，其中已利用面积约200m2，安装5套注塑机，配套一座冷却塔 辅助车间 彩钢结构，40m×11m，高5m，建筑面积共计440m2，安装粉碎机1台。其余区域用于存放原料 储运工程 库房 砖混墙彩钢顶机构，30.5m×13.5m，高5m，建筑面积共计411.75m2，用于成品存放和部分原料存放 杂物间 彩钢结构，15m×12m，建筑面积180m2，用于杂物存放 辅助工程 办公用房 水泥结构，2层，建筑面积共计360m2 循环水池 现有2座循环水池，尺寸为3m×3m×2.5m，容积共计45m3 门房 砖混结构，建筑面积25m2 公用工程 供水 许家营村自来水供给 供暖 办公室采用空调取暖，车间不供暖 供电 卿头镇供电所供给 排水 生产冷却用水循环使用，生活污水排入旱厕，定期清掏，用作农肥 1.3现有工程产排污情况 根据《永济磊鑫农业科技有限公司新建年产35万个塑料筐生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》中内容，现有工程产排污情况见下表。 现有工程产排污情况 类别 污染物名称 排放浓度 排放量（固废产生量） 治理措施 废气 注塑机有机废气（非甲烷总烃） 6.3mg/m3 0.14t/a 现有每台注塑机上方设置集气罩，收集的废气经1台“UV光氧净化+活性炭吸附”处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放 无组织废气 厂界无组织废气颗粒物浓度最大值为 0.612mg/m3 ，达到了《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2规定的排放限值要求；厂界无组织废气非甲烷总烃浓度最大值为1.92mg/m3，达到 了环评标准《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2规定的排放限值要求 4.0mg/m3 ，同时满足现行标准《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015) 表9中企业边界大气污染物浓度限值要求。 固体废物 生活垃圾 / 0.56t/a 设置垃圾桶，将生活垃圾集中收集后同许家营村生活垃圾一起处理 废包装袋 / 0.75t/a 及时收集原料废包装袋，暂存于杂物间，定期出售给废品回收企业 不合格产品、边角料 / 4.12t/a 工作人员及时清理、收集，经粉碎机粉碎后作为原料回用于生产 废机油 / 0.01t/a 厂区设有1间危废暂存间，建筑面积为6m2，危险废物收集后暂存于危废间，定期交由有相应危废处置资质的单位处理 废活性炭 / 0.3t/a 2、现有工程存在的问题 ①粉碎机粉尘未进行有组织收集处置。 3、以新带老整改措施 ①现有粉碎机上方安装集气罩，粉尘收集后和新增粉碎机的废气一起经同一套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 1.1区域环境质量达标情况 为了说明评价区域环境质量现状，本次评价收集了永济市2022年的例行监测资料，监测统计结果见表3-1。 表3-1 监测数据统计表 污染物 年评价指标 现状浓度 /（ug/m3） 标准值 /（ug/m3） 浓度占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 86 70 122.9 超标 PM2.5 年平均质量浓度 45 35 128.6 超标 SO2 年平均质量浓度 12 60 20 达标 NO2 年平均质量浓度 20 40 50 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.6 4 40 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 154 160 96.3 达标 由表3-1可知，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标PM2.5、PM10年平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，两项污染物不达标，根据《环境影响评价技术导则大气环境 HJ2.2-2018》，六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为不达标区。 1.2特征污染物监测 本次扩建项目生产过程中产生的特征污染物为非甲烷总烃、TSP。建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司于2023年3月1日~2023年3月3日对本项目当季主导风向下风向东北侧1.37km的永喜庄村进行了非甲烷总烃、TSP的补充监测，监测结果详见下表。 表3-2 特征污染物监测结果统计表 采样点位 采样时间 非甲烷总烃 (小时值)(mg/ m3) TSP(日均值) (μg/ m3) 永喜庄村 2023.03.01 02:00 0.35 165 08:00 0.41 14:00 0.39 20:00 0.37 2023.03.02 02:00 0.39 174 08:00 0.45 14:00 0.41 20:00 0.30 2023.03.03 02:00 0.35 159 08:00 0.46 14:00 0.42 20:00 0.39 根据监测结果可知：在监测期间永喜庄村非甲烷总烃最大小时均值为0.46mg/m3，项目区环境空气中非甲烷总烃小时最大浓度满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中标准限值2.0mg/m3的要求，特征污染物非甲烷总烃满足环境质量标准；在监测期间永喜庄村TSP最大日均值为174μg/m3，项目区环境空气中TSP最大浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值300μg/m3的要求，特征污染物TSP满足环境质量标准。 2、地表水环境质量 距离本项目最近的地表水是东南侧2.89km处的姚暹渠，本次评价收集了2018年-2020年11月份姚暹渠曾家营断面的例行监测数据，监测数据见下表。 表3-3 姚暹渠曾家营断面监测数据表 单位：mg/L，pH除外 监测点位 项目 监测时间和监测数据 标准值 达标情况 2018年 2019年 2020年 姚暹渠曾家营断面 pH 7.43 7.59 7.50 6-9 达标 CODcr 28 37 28 ≤40 达标 氨氮 0.15 0.05 0.088 ≤2.0 达标 总磷 0.208 0.14 0.113 ≤0.4 达标 由表3-2可知断面监测结果均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ标准要求。 3、声环境质量 建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司于2023年3月3日对厂界四周噪声现状进行了现场采样监测。结果见下表。 表3-4 厂界噪声监测结果表 采样点位 昼 间 ［测量值dB（A）］ 夜 间 ［测量值dB（A）］ Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 东厂界 50.2 53.6 49.6 47.2 41.2 44.9 40.2 39.6 西厂界 51.3 54.2 50.8 49.6 42.3 45.3 41.3 40.6 南厂界 49.8 52.9 48.2 47.2 40.1 43.5 39.6 37.1 北厂界 50.3 53.9 49.8 47.9 41.3 44.1 40.3 38.5 由上表可知，本项目监测期间厂界昼间、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 4、生态环境质量现状 项目所在地处于人类活动频繁区，建设项目四周不存在大规模的林木，无原始植被生长和珍贵野生动物活动。加强绿化和美化，确保项目周边区域生态质量不会受到明显影响。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）， 原则上不开展地下水环境质量现状调查。根据后文“主要环境影响和保护措施”中“地下水、土壤环境影响分析”章节，项目对污染物泄漏和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求，分区防渗后项目运营正常工况对地下水和土壤不存在影响途径，因此，本项目运营期无地下水、土壤污染途径，因此未对地下水、土壤环境开展现状调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》敏感因素的界定原则，经调查评价区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，评价保护目标确定为距离场址较近的居民区、村庄、周围生态环境以及当地地下水。经实地踏勘，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。详见下表： 表3-5 项目场址周围主要敏感目标分布情况 环境 要素 坐标 保护目标 方位 距离（m） 保护对象 保护要求 E N 环境空气 110.700714 34.966637 许家营村 SW 90 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类 地下水 本项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 声环境 厂界外50m范围内无声环境敏感目标 生态环境 本项目不新增占地，现有厂区生态绿化环境较好 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目生产过程颗粒物和非甲烷总烃大气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5和表9中标准限值。具体标准值见下表3-6。 表3-6 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物 排放浓度（mg/m3） 污染物排放监控位置 无组织排放浓度限值mg/m3 监控点 浓度 非甲烷总烃 60 车间或生产设施排气筒 企业边界任何1小时大气污染物平均浓度 4.0 颗粒物 20 1.0 本项目生产过程恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 恶臭污染物排放标准值；无组织排放执行表1恶臭污染物厂界标准值。详见下表。 表3-7 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 污染物名称 排气筒高度15m标准值值 恶臭污染物厂界无组织标准值 臭气浓度 2000（无量纲） 20（无量纲） 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）排放限值。 表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 2、水污染物排放标准 本项目无生产废水外排。项目营运期的生活污水均排入旱厕，定期清掏用作农肥。 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见下表3-9。 表3-9 噪声排放标准 类别 标准名称 功能区类别 限值dB(A) 昼间 夜间 施工期噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 70 55 运营期噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 4、固体废物控制标准 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关规定。 危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知“晋环规【2023】1号”，纳入总量控制的主要污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物。 本次扩建项目完成后全厂污染物“三本账”情况见下表 表3-10 项目建成后全厂污染物“三本账”情况（单位：t/a） 污染物名称 现有排放量 本项目排放量 “以新带老”削减量 项目建成后总排放量 增减量 变化 废气 颗粒物 0.08（无组织） 0.003 0.079 0.004 -0.076 非甲烷总烃 0.14 0.19 0.09 0.24 +0.1 固体废物 废包装材料 0.75 3.22 0 3.97 +3.22 不合格品、边角料 4.12 16.1 0 20.22 +16.1 除尘灰 0 0.35 0 0.35 +0.35 生活垃圾 0.56 1.4 0 1.96 +1.4 废机油 0.01 0.075 0 0.085 +0.075 废活性炭 0.3 1.8 0.3 1.8 +1.5 本项目需要申请的污染物总量控制指标为非甲烷总烃0.24t/a，颗粒物0.004t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目施工过程主要为厂房内设备安装，不涉及土建工程。施工过程污染主要有施工运输扬尘，施工机械产生的噪声，施工过程中产生的少量废水，安装工程中产生的废料。 1、施工扬尘 施工期废气主要是汽车运送生产设备时引起道路扬尘等。 根据《运城市2022-2023年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案的通知》，施工期扬尘污染防治措施具体如下： （1）施工场地要进行合理规划，文明施工，尽量少占地，现场周围要经常洒水，以减少施工扬尘的扩散范围。 （2）运输车辆一定要用篷布加盖严实，严禁沿路抛洒，减少运输中二次扬尘的产生。并且要求运输车辆进入生活区应低速行驶，减轻对周围环境的影响。 2、噪声 为了控制施工噪声对周围环境的影响，工程施工声污染控制应遵循以下基本原则： ①制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便利合理控制； ②施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响； ③所有高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段，在夜间禁止施工。 3、废水 施工期废水主要来源于施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，且一般是瞬时排放，对周围水环境质量影响较少；施工期间作业人员不在厂内食宿，产生的生活废水量较少，产生的废水可用于厂区洒水抑尘。 4、固体废物 施工垃圾来自施工废弃物，如废钢筋、包装袋、建筑边角料等。对废弃的包装材料、废弃建筑材料等需回收利用，不能回收利用的运至垃圾填埋场合理处置。 施工期的环境影响是暂时的，它与管理等各种因素有关，随着施工完毕，其影响也随之结束。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 废气 1、废气产排情况 1.1注塑机产生的有机废气和恶臭 项目聚丙烯熔融温度125℃~137℃(分解温度300℃ ~370℃)，聚丙烯加热分解温度300℃。根据建设单位提供的资料，拟建项目注塑机内的加热温度为200℃左右，未达到其热分解温度，因此项目塑料几乎不会分解，但在高温熔化过程中仍然会有少量有机废气释放出来，因此，热空气中含有微量的有机废气，以非甲烷总烃计。 参照《广东省塑料制品与制造业、人造石制造业、电子元件制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中表4.1塑料制品与制造业成型工序VOCs排放系数，项目非甲烷总烃排放系数取0.947kg/t塑料原料用量。 项目热熔、注射模塑及挤出型胚过程中会产生少量恶臭，和注塑机有机废气收集后共同处理，产生量较少，故不做定量分析。 1.11有机废气产生及收集 ①扩建项目注塑机 本次扩建项目新增聚丙烯原料用量为1500t/a，新增色母用量为10t/a，经计算非甲烷总烃产生量为1.43t/a。 扩建项目新增15台注塑机，集气罩设置在污染源上方。根据《环境工程设计手册》(湖南科学技术出版社)，在较稳定状态下，产生较低扩散速度有害气体的集气罩风速可取0.5m/s~1.5m/s，项目集气罩风速取选取集气罩进口风速为0.7m/s，为避免横向气流影响，在罩口四周设置活动透明垂帘，以保证收集效率，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中有关公式，计算得出项目集气罩风量： Q=V×P×β ×3600 式中：Q——设计风量 (m3/h) V——集气罩进口风速 m/s (取 v=0.7m/s ) ； P——集气罩面积 m2 (集气罩几何尺寸为：长0.5m、宽0.45m) ； β——安全系数，β=1.05 则单个集气罩的风量约为 595.35m3/h，扩建项目注塑机共需设置15个集气罩，风机风量约为8930.25m3/h，考虑到漏风等损失，扩建项目新增注塑机废气收集所需风量为10000m3/h。 ②现有项目注塑机 厂区现有项目聚丙烯原料用量为385t/a，色母用量为2.5t/a，经计算非甲烷总烃产生量为0.37t/a。 厂区现有5台注塑机，污染源上方设有集气罩，现有注塑机配套集气罩尺寸为：长0.5m、宽0.4m。根据《环境工程设计手册》(湖南科学技术出版社)，在较稳定状态下，产生较低扩散速度有害气体的集气罩风速可取0.5m/s~1.5m/s，项目集气罩风速取选取集气罩进口风速为0.7m/s，为避免横向气流影响，在罩口四周设置活动透明垂帘，以保证收集效率，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中有关公式，计算得出项目集气罩风量： Q=V×P×β ×3600 式中：Q——设计风量 (m3/h) V——集气罩进口风速 m/s (取 v=0.7m/s ) ； P——集气罩面积 m2 (项目集气罩几何尺寸为：长0.5m、宽0.4m) ； β——安全系数，β=1.05 则单个集气罩的风量约为 529.2m3/h，厂区现有注塑机已设置5个集气罩，风机风量约为2646m3/h，考虑到漏风等损失，厂区现有注塑机废气收集所需风量为3000m3/h。 1.12废气治理 厂区现有注塑机废气收集后经1台“UV光氧净化+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范——橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中“塑料包装箱及容器制造”非甲烷总烃和臭气浓度可行技术，企业目前采用的“UV光氧净化+活性炭吸附”属于可行技术。 UV光氧净化设备原理：在SPM-系列TiO₂紫外光解催化氧化除臭设备内，高能紫外线光束与空气、TiO2反应产生的臭氧、·OH(羟基自由基)对恶臭气体进行协同分解氧化反应，同时大分子恶臭气体和废气在紫外线作用下使其链结构断裂，如将该工程中的废气裂解为碳、氢离子再跟臭氧和·OH(羟基自由基)进行反应使恶臭气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化，生成水和CO2，达标后经排风管排入大气，整个分解氧化过程在1秒内完成。 蜂窝活性炭指把粉末状活性炭、水溶性粘合剂、润滑剂和水等经过配料、捏合后挤出成型，再经过干燥、炭化、活化后制成的蜂窝状吸附材料。蜂窝活性炭的横向强度应不低于 0.3MPa，纵向强度应不低于 0.8MPa，蜂窝活性炭的 BET 比表面积应不低于 750m2/g，蜂窝分子筛的 BET 比表面积应不低于 350m2/g，蜂窝状吸附剂的移动式吸附装置，气体流速宜低于 1.20m/s。 活性炭吸附装置技术参数 外形 5000*2250*1250mm 装填方式 蜂窝状装填 碘值 1100 更换周期 6个月 箱内气速 0.5m/s 比表面积 ≥1000m2g 一次总装填量 900kg 设备阻 800Pa 本项目采用的“UV光氧净化+活性炭吸附”对有机废气的综合处理效率为75%。 厂区现有5台注塑机和扩建项目新增15台注塑机废气收集后通过管道统一经由一套二级活性炭吸附装置进行处置，风机总风量为13000m3/h，处理后通过15m高排气筒排放。 本次扩建项目对现有的“UV光氧净化+活性炭吸附”进行改造更新，加装UV灯管组和更换活性炭吸附装置，从而使其能够满足扩建后全厂注塑机有机废气和恶臭的处置需求。 注塑机集气罩设计收集效率为90%，其余10%为无组织排放。 项目注塑工序产排污情况见下表： 注塑工序产排污情况一览表 产污环节名称 污染物种类 污染物产生 排放形式 治理设施 污染物排放 产生量（t/a） 工艺 效率（%） 是否为可行技术 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 扩建新增注塑机 非甲烷总烃 1.287 有组织 活性炭吸附 75 是 0.19 8.24 0.143 无组织 加强车间通风 0.143 / 臭气浓度 / 有组织 UV光氧净化+活性炭吸附 / 是 / ≤2000（无量纲） / 无组织 加强车间通风 / / 现有注塑机 非甲烷总烃 0.333 有组织 活性炭吸附装置 75 是 0.05 8.24 0.037 无组织 加强车间通风 0.037 / 臭气浓度 / 有组织 UV光氧净化+活性炭吸附 / 是 / ≤2000（无量纲） / 无组织 加强车间通风 / / 注塑工序排放口基本情况见下表： 注塑工序排放口基本情况参数表 编号 名称 高度/m 内径/m 地理坐标 温度/℃ 排放速率/（kg/h） 类型 DA001 注塑排气筒 15 0.5 E110.705178 N34.968445 25 0.107 一般排放口 1.2粉碎过程产生的粉尘 粉碎机主要用于不合格品和边角料的粉碎，粉碎后作为原料继续使用。粉碎机在工作过程中会产生粉尘。 1.21废气产生及收集 ①本次扩建项目粉碎机粉尘 项目不合格品和边角料约占原料用量的1%，本次扩建项目原料用量约为1610t/a，则不合格品和边角料产生量约为16.1t/a。粉碎机粉碎过程粉尘产生量约为粉碎物料的2%，则本次扩建项目2台粉碎机产生的粉尘量为0.32t/a。 ②以新带老厂区现有粉碎机粉尘 厂区现有1台粉碎机，每年粉碎的不合格品和边角料约为4.12t/a。粉碎机粉碎过程粉尘产生量约为粉碎物料的2%，则厂区现有1台粉碎机产生的粉尘量为0.08t/a。 针对粉碎过程产生的粉尘，环评要求在粉碎机产尘点上方设置集气罩。根据《环境工程设计手册》(湖南科学技术出版社)，在较稳定状态下，产生较低扩散速度有害气体的集气罩风速可取0.5m/s~1.5m/s，粉碎机集气罩风速取选取集气罩进口风速为0.8m/s，为避免横向气流影响，在罩口四周设置活动透明垂帘，以保证收集效率，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中有关公式，计算得出项目集气罩风量： Q=V×P×β ×3600 式中：Q——设计风量 (m3/h) V——集气罩进口风速 m/s (取 v=0.8m/s ) ； P——集气罩面积 m2 (集气罩几何尺寸为：长0.5m、宽0.5m) ； β——安全系数，β=1.05 则单个粉碎机集气罩的风量约为 756m3/h，项目粉碎机共需设置3个集气罩，风机风量约为2268m3/h，考虑到漏风等损失，项目3台粉碎机废气收集所需风量为3000m3/h。 1.22废气治理 粉碎机废气通过集气罩收集后引入到同一套布袋除尘器进行处理后通过15m高排气筒排放。粉碎机平均每天工作时间为0.5h，年工作280天。粉碎机集气罩收集效率为90%，其余10%为无组织排放。 粉碎工序配备布袋除尘器参数表 编号 过滤面积 过滤风速 风量 除尘效率 集气效率 滤袋材质 TA002 83m2 0.6m/min 3000m3/h ＞99% 90% 亚克力覆膜针刺毡 项目粉碎工序产排污情况见下表： 粉碎工序产排污情况一览表 产污环节名称 污染物种类 污染物产生 排放形式 治理设施 污染物排放 产生量（t/a） 工艺 效率（%） 是否为可行技术 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 扩建新增粉碎机 颗粒物 0.288 有组织 袋式除尘 ＞99% 是 0.003 10 0.032 无组织 加强车间通风 0.032 / 现有粉碎机 颗粒物 0.072 有组织 袋式除尘 ＞99% 是 0.001 10 0.008 无组织 加强车间通风 0.008 / 粉碎工序除尘器排放口基本情况见下表： 粉碎工序排放口基本情况参数表 编号 名称 高度/m 内径/m 地理坐标 温度/℃ 排放速率/（kg/h） 类型 DA002 粉碎排气筒 15 0.2 E110.704864 N34.968222 25 0.03 一般排放口 2、非正常排放情况 废气处理设施开停、检修、操作不正常或设备故障等会造成非正常排放。 项目大气污染物非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度 （mg/m3） 非正常排放速率 （kg/h） 单次持续时间(h) 年发生频次/次 应对措施 1 注塑机 废气处理设施开停、检修、操作不正常或设备故障 非甲烷总烃 90 35.25 0.5 1 定期进行维修检测，出现非正常排放立即停产检修 恶臭 / / / 1 2 粉碎机 颗粒物 1000 31.2 0.5 1 5、监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，项目属于登记管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范——橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目废气排放口属于一般排放口，运营期环境自行监测计划参照简化管理制定，本项目运营期大气污染源监测计划见下表。 项目运营期大气环境自行监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 DA001 注塑排气筒 非甲烷总烃、臭气浓度 1 次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) DA002 粉碎排气筒 颗粒物 1 次/年 厂界外1m 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 1 次/年 厂房外 非甲烷总烃 1 次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 二、废水 1、生活污水 本次扩建项目新增职工人数为10人，员工均为附近村民，不在厂内食宿。参考《山西省用水定额第4部分：居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4-2021）中表4农村居民生活用水定额，新增生活用水量为 10人×90L/人•d×10-3= 0.9m3/d(252m3/a)。生活污水产生量为0.72m3/d(201.6m3/a) 生活污水排入旱厕，定期清掏，用作农肥。不会对地表水产生明显影响。 生产废水 项目新增使用一座冷却水塔对注塑工序进行冷却，循环冷却水系统蒸发水量约占循环水量的5%，即新水补充量约占循环水量的5%。循环水量为105m3/d，循环用水新鲜水补水量为5.25m3/d（1470m3/a）。冷却用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。 三、噪声 1、噪声源强 本次扩建项目生产运营过程中的主要噪声源注塑机、粉碎机、泵类、风机等设备产生的机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约75～90dB（A）。 工业企业噪声源强调查清单 建筑名称 声源名称 声压级/dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声/dB（A） x y z 生产车间 1#注塑机 75~80 减振、隔声；选用低噪声设备、加强管理 24 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 2#注塑机 75~80 28 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 3#注塑机 75~80 32 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 4#注塑机 75~80 36 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 5#注塑机 75~80 40 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 6#注塑机 75~80 44 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 7#注塑机 75~80 48 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 8#注塑机 75~80 52 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 9#注塑机 75~80 56 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 10#注塑机 75~80 60 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 11#注塑机 75~80 64 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 12#注塑机 75~80 68 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 13#注塑机 75~80 72 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 14#注塑机 75~80 76 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 15#注塑机 75~80 82 5 2 2 72~77 昼间 27 45~50 冷却塔 75~80 20 5 2.5 6 72~77 昼间 27 45~50 泵类 80~85 18 4 0.5 6 87~82 昼间 27 50~55 1#风机 85~90 40 8 1 2 82~87 昼间 27 55~60 辅助车间 1#粉碎机 85~90 26 -10 0.8 6 82~87 昼间 27 55~60 2#粉碎机 85~90 26 -12 0.8 6 82~87 昼间 27 55~60 2#风机 85~90 30 -10 1 4 82~87 昼间 27 55~60 2、噪声影响分析 评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声传播衰减模式，进行噪声贡献值预测： （1）室外点声源噪声计算公式 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； △L—额外衰减值，dB(A)（取8dB(A)）。 根据上式计算某个声源在预测点产生的A声级LA(r)。 （2）室内声源计算公式 式中：LP1、LP2——靠近开口处（或窗户）室内、外某倍频带的声压级，dB； TL——隔窗（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 （3）噪声贡献值计算 结合本项目的设备运行噪声，计算各预测点的等效声级，各测点的声压级分别按下列公式进行计算： 式中：Leqg——拟建声源对预测点产生的贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r：预测点到声源的距离； Adiv：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 （4）噪声预测结果 本项目扩建完成后夜间不生产，噪声预测结果见下表。 厂界噪声预测结果 序号 预测位置 昼间 背景值dB（A） 贡献值dB（A） 预测值dB（A） 标准dB（A） 1 东厂界 50.2 56.1 57.1 60 2 西厂界 51.3 53.6 55.6 60 3 南厂界 49.8 51.4 53.7 60 4 北厂界 50.3 56.5 57.4 60 由上表可知，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 为降低噪声分贝值，减少噪声对周围环境的影响，建议厂方做好以下措施： （1）对于车间的门窗要选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗并安装隔音玻璃； （2）应选用低噪声的机械，从根本上降低源强。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 （3）合理安排高噪声设备的使用时间，尽可能避免大量高噪声设备同时使用；同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，把噪声影响减至最低。 （4）应选用隔音效果较好的墙体，使噪声得到一定的衰减； （5）在原材料的搬运过程中，要轻拿轻放，避免大的突发噪声产生。 经过以上治理措施，项目的厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类标准要求。因此项目的噪声对周围声环境造成的影响较小。 3、噪声监测计划 噪声监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界四周外1米处 Leq 每季度监测一次（昼间） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）） 四、固体废物 本次扩建项目固废为原料包装、不合格产品、边角料、生活垃圾、废机油、除尘灰以及有机废气吸附处理过程中产生的废活性炭。 1、一般工业固体废物 ①生活垃圾 本项目新增职工共有10人，办公垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为5kg/d（1.4t/a），收集后放入垃圾桶，将职工的办公生活垃圾集中收集后同许家营村生活垃圾一起处理。 ②废包装袋 项目原料为袋式包装，生产过程中会产生少量的废包装材料。原料的包装规格约为25kg/袋，扩建项目原料用量为1610t/a ，则原料包装袋产生量为64400个/a，根据建设单位提供资料，每个包装袋重量约为0.05kg，则废包装材料产生量约为3.22t/a。 根据《一般固体废物分类与代码》(GBT39198-2020)，废包装材料属于一般固体废物，废物代码292-009-07，经收集后定期出售给废品回收企业。 ③不合格品、边角料 项目不合格品和边角料约占原料用量的1%，本次扩建项目原料用量约为1610t/a，则不合格品和边角料产生量约为16.1t/a。 根据《一般固体废物分类与代码》 (GBT39198-2020)，不合格品和边角料属于一般固体废物，废物代码 292-009-06。工作人员及时清理、收集，经粉碎机粉碎后作为原料回用于生产。 ④除尘灰 项目粉碎机配套除尘器收集的除尘灰产生量约为0.35t/a。 根据《一般固体废物分类与代码》 (GBT39198-2020)，除尘灰属于一般固体废物，废物代码 312-003-01。工作人员及时清理、收集后作为原料回用于生产。 2、危险废物 ①废机油 项目注塑机在生产过程中需要使用机油对机械设备进行维护，此过程中会产生废机油。根据项目使用的机器设备保养要求，设备的机油更换频率为1次/年，每台挤出机每次更换量为5kg/a，扩建项目共设15套挤出机，则扩建项目新增废机油产生量为0.075t/a 废机油主要成分为废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废矿物油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为 900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。收集后暂存在现有危废暂存间，由有资质单位定期处理。 ②废活性炭 项目注塑机废气收集后采用“UV光氧净化+活性炭吸附”进行处理，本项目活性炭吸附容量为80%，即1t活性炭可吸附有机废气0.8t。扩建完成后，全厂共用一套有机废气处理设备。扩建完成后全厂有组织非甲烷总烃产生量为1.62t/a，其中活性炭吸附的有机废气量约为1.38t/a，因此，项目有机废气处理至少需要1.725t/a的活性炭来进行吸附。项目活性炭吸附装置的活性炭填充量约为0.9t，为保持活性炭的处理效率，建议建设单位活性炭装置每6个月更换活性炭，即每年需更换2次，即项目废活性炭的产生量约为1.8t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，废活性炭属于危险废物，废物类别为 HW49其他废物，废物代码为 900-039-49（烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭）。收集后暂存在现有危废暂存间，由有资质单位定期处理。 ③废UV灯管 项目注塑机废气收集后采用“UV光氧净化+活性炭吸附”进行处理，UV光氧净化主要是采用UV灯管产生的紫外线照射。UV灯管为含汞灯管，使用一段时间达不到设定要求时需更换，会产生一定量的废UV灯管。UV灯管的连续使用时间不应超过4800h，结合UV灯管的工作环境及平均使用寿命，项目废UV灯管的产生量约为0.02t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，废UV灯管属于危险废物，废物类别为 HW29含汞废物，废物代码为 900-023-29（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。收集后暂存在现有危废暂存间，由有资质单位定期处理。 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 主要污染成分 形态 产生周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-249-08 0.075 设备维护 废矿物油 液态 1年 T/I 暂存在危废暂存库，定期交由有资质的单位处理 2 废活性炭 HW49 900-039-49 1.8 废气治理 废活性炭 固态 半年 T 3 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.02 废气治理 含汞废物 固态 1年 T 3、固体废物暂存 （1）一般工业固体废物暂存 一般工业固体废物临时堆放场的管理应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求规范建设和维护使用，应做好防雨、防风、防渗、防漏等防止二次污染的措施。 （2）危险废物暂存 本厂区已建设一座危废暂存间，面积为6m2，厂区南侧。现有危废暂存间可以满足本次项目扩建需求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存提出如下要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采 用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直 接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料 (渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 ④在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最 小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑤危险废物贮存容器：使用符合标准的容器盛装危险废物；盛装危险废物的容器材质要满足相应强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；液态危险废物可贮存于开孔直径≤70mm并设有放气孔的桶中。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （3）危险废物管理 危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。 图4-1 警告图形符号 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时； 图4-2 危险废物标签 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： a.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； b.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； c.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； d.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能 引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； e.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； g.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； h.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 i.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 j.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 本次项目危险废物的运输由有资质的单位组织专用车辆运输。建设单位要与其约定运输车辆管理的相关要求，运输车辆需要有特殊标志，危险废物的运输严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 建设单位危险废物暂存间应满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目贮存库房应采取“四防”(防风、防雨、防晒、防渗)要求，完善危废库标识标牌，并加强管理。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。 五、地下水、土壤环境 5.1地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径 （1）正常状况 正常状况下，本项目危废暂存间采取严格的防渗漏措施，废水和废机油不会进入地下对土壤、地下水造成污染。 （2）非正常状况 非正常状况下危废间防渗层破损，通常考虑废机油等的泄漏。 通过对本项目建设内容的分析，本项目对土壤、地下水环境产生明显污染的主要因素是废机油事故泄漏。污染物包括：废机油等。 5.2控制措施 本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则，采取的环境保护措施如下。 （1）源头控制措施 本项目主要的污染源来自危废暂存间。污染源头的控制，要求严格按照国家相关规范，对相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，所有场地全部硬化，严禁下渗污染。按“先地下、后地上，先基础、后主体”的原则，通过规划布局调整结构来控制污染，对控制新污染源的产生有重要的作用。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。 （2）过程阻断措施 严密监控污染源污染状况，设置必要的检漏时间及检漏周期，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。 （3）分区防控措施 根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。 ①重点污染防治区 是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，主要为危废暂存间。 危废暂存间底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s； ②一般污染防治区 一般污染防治区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括生产车间、辅助车间、杂物间和库房。 生产车间、辅助车间、杂物间和库房地面采取三合土铺底，在上层铺15cm的水泥进行硬化，渗透系数小于10-7cm/s。 ③简单污染防治区 除重点污染防治区、一般污染防治区外的其它建筑区。 针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。项目分区防渗要求见下表。 厂区主要设施采取的防渗措施一览表 防渗区域 具体要求 重点防渗区 危废暂存间 底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s； 一般防渗区 生产车间、辅助车间、杂物间和库房 采用三合土铺底，上层15cm水泥硬化，渗透系数小于10-7cm/s； 简单防渗区 办公区、露天区域 一般地面硬化； 六、生态环境 本次扩建项目在现有厂区厂房闲置区域，没有新增占地，为此本次环评没有进行生态评价。随本次造项目实施后，将对项目占地空闲区域绿化、美化，生态环境将优于现状。 七、环境风险分析 1、危险源及影响途径识别 本项目涉及的风险物质主要为废机油。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目涉及的风险物质最大存储量均未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C的临界量，不开展环境风险专项评价。 风险物质的危险特性及贮存情况表 序号 名称 风险物质 性状 主要危险特性 贮存规格及方式 最大贮存 /在线量 临界量 1 废矿物油 油类 液态 遇明火、高热可燃 200L/桶 0.075t 2500t 2、风险潜势初判 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名 称 CAS 号 最大存在总量 qn/t 临界量 Qn/t 该种危险物质 Q 值 1 废矿物油 / 0.075 2500 0.00003 项目 Q 值∑ 0.00003 由上表可知，本项目危险物质最大存在总量与临界量比值为0.00003<1，故该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 3、环境风险识别 本项目机油暂存于机油房，废矿物油暂存于危险废物暂存间，天然气不设置储罐，仅为管道内存在天然气。项目环境风险识别见下表。 项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 1 危险废物暂存间 贮存 废矿物油 泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放 大气、地表水 4、环境风险防范措施及应急要求 厂区内的危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定做好防雨淋、防渗漏、防流失措施，危险废物平时收集后妥善贮存于危险废物暂存间，危险废物贮存于密闭容器中，交由有资质单位处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。 5、环境风险影响结论 项目在运行过程中存在着废机油泄漏、火灾风险，必须严格按照有关技术规范、标准的要求对危废暂存间进行规范化监控和管理。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施后，基本可以将事故风险降到最低，对周围的影响是可以接受的。 八、电磁辐射 根据工程分析，本项目没有电磁辐射源。不需开展电磁辐射影响分析工作。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001：注塑排气筒 | 非甲烷总烃、恶臭（臭气浓度） | 厂区现有5台注塑机和扩建项目新增15台注塑机上方安装集气罩，废气收集后通过管道统一经由一套“UV光氧净化+活性炭吸附”装置进行处置，风机总风量为13000m3/h，处理后通过15m高排气筒排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | DA002：粉碎排气筒 | 颗粒物 | 厂区现有1台粉碎机机和扩建项目新增2台粉碎机上方安装集气罩，废气收集后通过管道统一经由一套布袋除尘器进行处置，风机总风量为3000m3/h，处理后通过15m高排气筒排放。 |  |
| 地表水环境 | / | 生活污水 | 生活污水排入旱厕，定期清掏用作农肥 | / |
|  | / | 冷却水 | 冷却用水循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 机械设备运转 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声，加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾及一般工业固体废物：①生活垃圾：收集后放入垃圾桶，将职工的办公生活垃圾集中收集后同许家营村生活垃圾一起处理；②废包装袋：经收集后定期出售给废品回收企业；③不合格品、边角料：工作人员及时清理、收集，经粉碎机粉碎后作为原料回用于生产；④除尘灰：工作人员及时清理、收集后作为原料回用于生产。 危险废物：①废机油：收集后暂存在现有危废暂存间，由有资质单位定期处理；②废活性炭：收集后暂存在现有危废暂存间，由有资质单位定期处理；③废UV灯管：收集后暂存在现有危废暂存间，由有资质单位定期处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目所在位置划分为重点防渗、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施。危废暂存间：底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；生产车间、辅助车间、杂物间和库房：采用三合土铺底，上层15cm水泥硬化，渗透系数小于10-7cm/s；办公区、露天区域：一般地面硬化； |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 厂区内的危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定做好防雨淋、防渗漏、防流失措施，危险废物平时收集后妥善贮存于危险废物暂存间，危险废物贮存于密闭容器中，交由有资质单位处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。 |
| 其他环境管理要求 | 项目运营期应严格执行各项生产及运行环境管理制度，定期检查、维护项目环保设施的正常进行，按照监测计划合理安排进行全场内污染源监测；提高企业管理水平及职工环保意识，设置兼职环境保护人员，积极配合环保部门的检查、验收等，加强排污口规范化管理如设置检测口、排污口粘贴相应的标识等。 |

# 六、结论

综上所述，本项目在严格采取本环评规定的环保措施后，各项污染物可以达标排放或综合利用，对区域环境质量影响较小。本项目应严格执行环保管理部门制定的政策和规定，并认真落实环评报告表中所提的环保措施。从环保角度考虑，评价认为该项目建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.14t/a | / | / | 0.19t/a | 0.09t/a | 0.24t/a | +0.1t/a |
|  | 颗粒物 | 0.08t/a | / | / | 0.003t/a | 0.079t/a | 0.004t/a | -0.076t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 0.75t/a | / | / | 3.22t/a | / | 3.97t/a | +3.22t/a |
|  | 不合格品、边角料 | 4.12t/a | / | / | 16.1t/a | / | 20.22t/a | +16.1t/a |
|  | 除尘灰 | 0 | / | / | 0.35t/a | / | 0.35t/a | +0.35t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.56t/a | / | / | 1.4t/a | / | 1.96t/a | +1.4t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.01t/a | / | / | 0.075t/a | / | 0.085t/a | +0.075t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.005t/a |  |  | 0.015t/a | / | 0.02t/a | +0.015t/a |
|  | 废活性炭 | 0.3t/a | / | / | 1.8t/a | 0.3t/a | 1.8t/a | +1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

6.15

生活用水

0.9

0.72

排入旱厕，定期清掏作农肥

冷却塔

5.25

循环水池

105

5.25

99.75

0.18

备注：G废气

N噪声

S 固废

聚丙烯颗粒、滑石粉、色母

注塑

检验、修整

入库

冷却塔

新鲜水

G、N、S

料筒

N、S

不合格品、边角料

N

粉碎

G