# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报审版）

项目名称：       山西永济牧原农牧有限公司

永济七分场沼气发电项目

建设单位（盖章）：山西永济牧原农牧有限公司

编制日期：           2023年 7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西永济牧原农牧有限公司永济七分场沼气发电项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-140881-89-01-477732 |
| 建设单位联系人 | 罗世雄 | 联系方式 | 18435150582 |
| 建设地点 | 山西永济牧原农牧有限公司永济七场场内 |
| 地理坐标 | （ 110度 38分 57.625秒，34度53分15.648秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4417生物质能发电 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业89-生物质能发电4417 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永济市行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2307-140881-89-01-47732 |
| 总投资（万元） | 61.23 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 8.17% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求，本项目为沼气发电项目属于“鼓励类 一、农林业18、农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用）”，该项目符合国家产业政策。 该项目于2023年7月3日已取得永济市行政审批服务管理局颁发的备案证，项目代码为2307-140881-89-01-47732。 项目选址合理性分析 山西永济牧原农牧有限公司永济七场位于山西省运城市永济市卿头镇麻村南方向约1200m处，不在永济市城市总体规划范围内，项目占地租用麻村耕地，2017年11月15日，由麻村、卿头镇和永济市国土资源局对本项目占地性质出具了联合证明，项目占地性质为一般农田，项目建设不违背永济市城市总体规划要求。 本项目位于山西永济牧原农牧有限公司永济七场场内，无新增占地，因此，本项目建设选址可行。 三、“三线一单”符合性分析 1、与生态红线相符性分析 根据环保部发布的《生态保护红线划定指南》，生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 本项目位于山西永济牧原农牧有限公司永济七场场内，占地类型为一般农田，不在陆地重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区。项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、水源地等。本项目采取相应环境保护措施，可有效减少对周围环境的影响，本项目的建设不违背生态保护相关要求。 2、与环境质量底线相符性分析 根据永济市2022年环境空气例行监测数据可知，永济市环境空气中PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，其他指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此永济市环境质量为不达标区。 本项目大气污染物、噪声可达标排放；废水合理处置不外排；固体废物妥善处置，对周围环境质量影响较小。 3、与资源利用上线相符性分析 本项目采用的能源主要为水、电，项目主要为生物质能发电项目，对资源的使用较少，利用率较高，不触及资源利用上线，在区域水资源利用上线的承受范围之内。 4、与生态环境准入清单相符性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求，本项目属于“鼓励类 一、农林业18、农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用）”，该项目符合国家产业政策。 项目满足“运城市生态环境准入清单”的要求，详见表1-1。 综上，本项目符合“三线一单”的有关要求。 四、与山西省主体功能区划相符性 根据2014年04月10日山西省人民政府发布的《山西省主体功能区规划》，该项目所在地永济市属于“省级重点开发区”，“晋南城镇群中的重点开发区”，见附图4。 重点开发区域的发展方向是： （1）统筹国土空间。适度扩大先进制造业、现代服务业、交通和城市居住等建设空间，扩大绿色生态空间，实现土地科学高效的动态管理和供给。 （2）加快产业发展。强化主导和支柱产业的主体地位，积极发展战略性新兴产业和现代服务业，运用高新技术改造传统产业，促进产业集聚和集群发展。对位于限制开发区域内的国家级、省级开发区和产业园区，要按照开发区和园区规划定位，分类完善配套基础设施和公共服务平台，大力发展特色优势产业，全面提升专业化水平和自主创新能力，打造成为区域经济发展的重要产业集聚区。 （3）提升城镇功能。有序扩大城市规模，尽快形成辐射带动力强的中心城市。发展壮大中心城镇，积极推进资源型城镇转型和“城中村”、棚户区改造，对不同类型的资源型城镇采用不同的转型策略和模式。 （4）促进人口集聚。适度预留吸纳外来人口空间，完善城市基础设施和公共服务，进一步提高城市的人口承载能力。通过多种途径引导辖区内人口向中心城区和重点镇集聚。 （5）完善基础设施。统筹规划建设交通、能源、水利、通信环保、防灾等基础设施，构建完善、高效、区域一体、城乡统筹的基础设施网络。 （6）保护生态环境。加强节能减排和环境整治，加快城镇生活污水、垃圾处理能力建设，构建节水型生产生活体系。做好生态环境、基本农田等保护规划，减少工业化城镇化对生态环境的影响，避免岀现土地过多占用、水资源过度开发和生态环境压力过大等问题，努力提高环境质量。 （7）加强灾害防御。对位于国家级地震重点监视防御区的城市和列为山西省地震重点防御区的城市，所有建设工程都应按当地设防烈度或地震安全性评价结果确定建设工程抗震设防要求重点开发区域要开展气象及次生灾害的风险评估，并建立风险预警机制，有效规避风险影响。 本项目属于生物质能发电，合理利用沼气资源发电，符合所属功能区的发展方向。 综上，本项目符合山西省主体功能区规划。 五、与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号）相符性 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号）划定的生态环境管控单元，本项目所处区域属于一般管控单元（见附图5），其管控要求如下： 一般管控单元：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 项目属于生物质能发电，项目的建设可有效的利用沼气资源，产生的污染物能达标排放，符合一般管控单元管控要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-1 项目与生态环境准入清单相符性分析 管控类型 管控要求 本项目 符合性 空间布局约束 1.原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。全市禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理。原则上禁止新建露天矿山建设项目。 本项目为沼气发电项目 符合 2.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建、扩建有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、农药、制革、铅蓄电池等行业企业和危险废物处置填埋场所。 本项目在山西永济牧原农牧有限公司永济七分场进行建设，利用猪场产生沼气资源进行发电，属于养殖业相关附属设施，符合用地要求，不新增用地 符合 3.严禁在优先保护类农田周边新建规模化畜禽养殖企业。 本项目不涉及 符合 4.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。 5.依法淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 本项目在山西永济牧原农牧有限公司永济七分场进行建设，无新增占地，选址合理 6.地表水监测断面取水点上游一千米范围内禁止截流取水和设置排污口。 本项目废水不外排 符合 7.禁止在汾河(运城段)河岸两侧各2公里范围新建炼焦、冶炼、洗煤、选矿、造纸，化工、电镀等严重污染水环境项目和危险化学品仓储设施，已建成的，应当限期改造或搬迁。 本项目厂址不在汾河(运城段)河岸两侧各2公里范围内，本项目不属于炼焦、冶炼、洗煤、选矿、造纸，化工、电镀等行业。 符合 8.黄河干流及除汾河干流外的其他主要支流沿岸1公里内严禁新建焦化、钢铁、化工等产业园和布局建设“两高一剩"行业项目。 本项目不属于焦化、钢铁、化工等产业和“两高一剩"行业项目。 符合 9.与城区、县城相邻的各类开发区、工业园区和产业集聚区，不得布局高污染、高排放、高风险和产能过剩项目，现有项目应逐步退出，为新技术、新材料、新装备、新产品等“六新"产业腾出环境容量和布局空间。 10.中心城市规划区、县城规划区范围内严禁新建、扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥等污染较重，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，现有污染较重和高风险项目逐步搬迁退出。 11.汾河和涑水河等河流谷地，盐湖、伍姓湖等生态保护与修复区城，“黄河、长城、太行”旅游产业布局区，以及人居环境敏感区，严控重污染行业产能规模，推动产业布局与生态空间协调发展。 本项目不属于高污染、高排放、高风险和产能过剩项目，不属于新建、扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥、危险化学品贮存、处理处置等行业。 符合 12.新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。 本项目不涉及工业炉窑。 符合 污染物排放管控 环境质量目标 1.到2025年基本消除重污染天气，基本消除国控劣V断面和县级及以上城市建成区黑臭水体。 2.到2025年全市地表水国控监测断面达到或好于Ⅲ类的比例高于71%，国控劣V断面和县级及以上城市建成区黑臭水体断面比例控制在0。 本项目产生的废气污染物经过处理后排放量很小，无废水外排。 符合 污染物控制 1.在本市行政区域内的城市建成区和县人民政府所在地的镇建成区内，禁止新建燃煤锅炉，在其他区域内禁止新建35蒸吨以下的燃煤锅炉，已建成的，应当在市、县(市、区)人民政府规定的期限内拆除。“1+5" 重点区域（包括盐湖区、运城开发区、临猗县、河津市、稷山县、新绛县、闻喜县）不得审批65蒸吨以下燃煤锅炉，其他区城不得审批35蒸吨以下燃煤锅炉。市县两级建成区、集中供气已覆盖的工业园区、产业集聚区原则不得审批生物质锅炉。 2.“禁煤区"内除集中供热和原料用煤单位外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品，实现“禁煤区”内散煤清零。 本项目不涉及燃煤锅炉，不进行储存、销售和燃用煤炭及其制品。 符合 3.2024年12月底前全市水泥企业全面完成超低排放改造。 本项目不属于水泥、焦化、钢铁等行业。 符合 4.2023年10月底前全市焦化企业完成超低排放改造。 5.钢铁行业执行超低排放。 (1)新建项目： ①对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，太原、阳泉、长治，晋城4个市按照《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限制的公告（环境保护部公告2018年第9号）自2018年3月1日起；其他区域自2018年7月1日起，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值。 ②对于目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，新受理环评的建设项目执行相应大气污染物特别排放限值，执行时间与排放标准实施时间或标准修改单发布时间同步。 ③我省有更严格地方大气污染物排放标准或控制要求的，从严执行。 （2）现有企业： ①对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，执行要求如下： 石化、化工、有色(不含氧化铝)行业现有企业以及在用锅炉，自2018年10月1日起，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值； ②对于目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，现有企业执行二氧化硫、氮氧化物，颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。执行时间要求如下：通过制修订排放标准规定大气污染物特别排放限值的，执行时间与排放标准中规定的现有企业实施时间同步；通过标准修改单规定大气污染物特别排放限值的，执行时间按相应公告规定的时间执行。 ③我省有更严格地方大气污染物排放标准或控制要求的，从严执行。 本项目严格执行国家、地方制定的污染物排放标准。 符合 7.各行业VOCs的无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应限值，重点行业VOCs的有组织排放执行《山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案》(晋气防办(2017]32号)。 本项目不涉及 符合 8.废水以直接排放形式排放的，废水和清净水排放口中化学需氧量、氨氮、总磷、全盐量执行山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019），其他指标达行业特别排放限值。废水以间接排放形式排放的，厂界废水达到行业水污染物排放标准，园区或公共污水集中处理设施外排水质达到山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）。 本项目无废水外排。 符合 9.国家级、省级及以下工业集聚区全部按照规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 本项目无废水外排。 符合 10.严厉打击非法排放有毒有害污染物、非法处置危险废物、不正常使用暗管或渗坑方式排放污染物。 本项目不涉及非法排放有毒有害污染物、非法处置危险废物、不正常使用暗管或渗坑方式排放污染物等情况。 符合 11.集中供热覆盖区域禁止新上天然气供热锅炉，对覆盖区域内的燃气锅炉逐步实施集中供热改造2021年完成了70%以上。 本项目不涉及。 符合 12.到2022年中心城区及运城开发区雨污合流制排水管网全部改造完成；到2023年县级市及县城城区雨污合流制排水管网全部改造完成。 本厂区雨污分流。 符合 13.严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 14.玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准特别排放限值及相关规定，未制定行业排放标准的工业炉窑按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高干400毫克/立方米。 本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃等行业，不涉及燃料类煤气发生炉。本项目不涉及工业炉窑。 符合 15.2021年底汾河谷地4.3米及以下焦炉全部淘汰。力争到2022年焦化先进产能占比达到80%以上，2024年底前炭化室高度4.3米焦炉全部退出。 本项目不涉及焦炉。 符合 16.贯彻落实《山西省强制性清洁生产审核实施方案》，将清洁生产标准纳入强制执行范围。力争到2023年汾河谷地内重点行业全部达到生态环境部工业企业分类管理A级标准，到2025年全市所有新增重点行业企业全部达到清洁生产Ⅰ级标准，30%现有企业达到清洁生产Ⅰ级标准。 本项目不涉及。 符合 17.到2025年底保留燃煤锅炉基本实现超低排放。 本项目不涉及燃煤锅炉。 符合 18.到2025年平原地区散煤全部清零。 本项目不涉及散煤。 符合 19.到2025年实现大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业和新建物流园区铁路专用线路接入比例达到80%以上，大宗货物绿色运输比例达到75%以上，铁路货运量占比提升到10%。 不涉及。 符合 20.到2025年市区和县级城市建成区硬化道路可机械化清扫率稳定达到95%以上。 不涉及。 符合 21.到2025年运城市中心城区建成区和新绛、稷山、河津、万荣四县（市）建成区生活污水实现全收集、全处理，其余县城生活污水收集处理率达到95%以上。到2025年规模养殖场粪污处理设施装备配套率达96%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，病死蓄禽无害化处理率达100%。 本项目位于永济市，不属于表中所列区域，本项目所在在山西永济牧原农牧有限公司永济七分场配套粪污处理设施装备预处理后沼渣进入堆肥发酵场堆肥处理后，运至牧原公司永济十二场有机肥加工区生产有机肥，病死蓄禽无害化处理。 符合 环境风险防控 1.县级自然资源部门要对本行政区域内暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块组织划定管控区域，设立标识、发布公告，由污染地块使用权人落实相关管控措施。 2.污染地块未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，审批服务管理部门不予批准涉及该污染地块的建设项目环境影响评价文件。 3.严肃查处本行政区域内非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为，加强对矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施，严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。布局居民区、学校、医疗和养老机构应考虑周边环境的不利影响。科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。 4.严格有色金属矿采选，有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、农药、铅蓄电池等重点行业以及其他排放重点管控污染物行业的建设项目环境影响评价市批。上述项目在开展环境影响评价时要强化对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。环评审批前未落实总量核定和置换的，一律不得审批。 5.依法淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的新增产能建设项目。 本项目不涉及有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、农药、铅蓄电池等重点行业。 符合 6.加快推进工业园区空气质量监测站（点）建设，加快推进VOCs自动监测站（点）建设。要加强污染源监测能力建设，将排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷工业涂装等VOCs排放重点源，逐步纳入重点排污单位名录，全面完成烟气排放自动监控设施安装并与生态环境部门联网。 不涉及。 符合 7.对已有畜禽养殖企业加强“三废”排放监管，禁止未处理或检测不合格的粪肥直接用于农田。 8.有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、农药、铅蓄电池等重点行业企业在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施前，须按照国家有关规范制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工信部门备案，防范拆除活动污染土壤。 9.对拟收回、出让、转让土地使用权的重点行业企业用地和生产、经营、使用、贮存有毒有害物质，堆放或者处理、处置生活垃圾、危险废物或其他有害废物的工业场地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构、办公、文化和体育活动场馆等公共设施用地及食品加工、存储用地和农用地的上述企业用地，在进入用地程序前由土地使用权人负责，委托第三方机构依据国家建设用地土壤环境调查评估技术规定开展土壤环境状况调查评估；土地已经收回的，由所在县（市、区）自然资源部门负责组织开展调查评估。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在县（市、区）自然资源部门负责组织第三方机构开展调查评估。 10.未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。 山西永济牧原农牧有限公司永济七分场粪便随粪水进入黑膜沼气池，形成的沼渣进入堆肥发酵场堆肥处理后，运至牧原公司永济十二场有机肥加工区生产有机肥 符合 资源利用效率 水资源利用 1.到2025年运城市满足全国畜禽类污综合利用率达到80%以上的要求。 2.到2025年运城市再生水利用率达到25%以上。 山西永济牧原农牧有限公司永济七分场现有粪污全部综合利用 符合 能源利用 1.到2025年全市地区单位GDP能耗较2020年下降17%左右，煤炭消费总量实现负增长。 不涉及。 符合 2.土地安全利用率达10%。 不涉及。 符合 3.到2022年大机焦产能占比达到80%以上。 不涉及。 符合 4.力争到2025年农村地区清沽取暖比例达到70%以上。 5.到2025年非化石能源消费比例提升到10%，非化石能源发电装机比重和发电量比重分别达到50%左右、25%左右，天然气消费比重达到12%以上。 不涉及。 符合 4、与《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（运政发[2021]14号）相符性 根据运城市生态环境管控单元图（见附图6），项目所在地属于一般管控单元。相符性分析见表1-4。 表1-2 项目与《运城市”三线一单“生态环境分区管控实施方案》相符性分析 项目 管控要求 本项目情况 符合性 环境准入清单 一一空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。结合工业园区和工业聚集区的功能定位和主导产业，建立差别化的产业准入条件。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、电解铝、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，要严格执行产能置换实施办法。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，逐步推行工业项目进驻工业园区或聚集区，实现集约高效发展。 项目利用猪场产生沼气进行发电，各项污染物在采取环保措施后可达标排放。 符合 一一污染物排放管控要求。严格实施污染物总量控制制度，强化不达标区域污染物排放总量削减，实现区域环境质量改善目标。实施企业绩效分级分类管控,持续推进清洁取暖和散煤治理，积极应对重污染天气。加快污水收集处理设施建设与提质增效,逐步完善城乡污水收集管网，实施雨污分流改造。大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目生产设备配套有效废气治理设施，污染物排放量小，可达标排放；无废水排放，厂区内实现雨污分流。 符合 一一环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 对风险源加强监控和管理，危废暂存间硬化防渗。 符合 一一能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。 本项目利用养殖场产生的沼气作为燃料发电，实现余气综合利用，提高了资源能源利用效率。 符合 生态环境分区管控 生态分区管控。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间为生态服务功能极重要和生态环境极敏感以及水土保持、水源涵养等生态服务功能重要的区域、未纳入生态保护红线的法定保护地（如地表水饮用水水源地二级保护区、风景名胜区）等，在此基础上扣除永久基本农田，城市建成区、建制镇、省级以上开发区，煤和非煤现状采矿权、探矿权，矿产资源规划拟设开采、勘查区块，矿产资源“十四五”规划矿权。一般生态空间除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。对生态空间依法实行区域准入和用途转用许可制度，严格控制各类开发利用活动对生态空间的占用和扰动，确保生态空间面积不减少，生态服务保障能力逐渐提高 项目不涉及生态保护红线和一般生态空间的相关区域。 不涉及 水环境分区管控。水环境优先保护区按现行法律法规及管理规定执行，实施严格生态环境准入。水环境工业污染重点管控区严格控制重污染行业和高风险项目布局，完善工业园区污水集中处理设施，加强配套管网建设，确保稳定运行。水环境城镇生活污染重点管控区加快推进建设城镇污水集中处理设施及配套管网和再生水利用设施，实现城镇生活污水的全收集和全处理；实施雨污分流改造，鼓励城镇实施初期雨水收集、处理和资源化利用。水环境一般管控区落实普适性环境治理要求，加强污染预防，维护良好水环境质量。 本项目厂区设有雨水管网及污水管网，实现雨污分流；废水不外排。 符合 大气环境分区管控。大气环境优先保护区禁止建设排放大气污染物的工业项目。大气环境重点管控区要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，要严格执行产能置换实施办法；新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区；严格落实规划环评及其审查意见的环保措施及准入要求；禁止新建以石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快现有重污染企业搬迁改造或关闭退出；严格落实大气污染物达标排放、总量控制、排污许可等环境管理制度。大气环境一般管控区内排放大气污染物的生产、生活活动，须严格遵守相关法律、法规、标准和政策文件的要求。 项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、石化、化工、焦化、有色金属冶炼等产业；配套环保设施，大气污染物可达标排放。 符合 土壤环境风险防控。农用地污染风险重点管控区，加强对严格管控类耕地的用途管理，依法、有序划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品。 建设用地污染风险重点管控区，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途；暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地县（市、区）人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施。 项目不涉及土壤污染风险重点管控区。 不涉及 资源利用分区管控。大力实施能源消耗总量和强度双控行动，实施煤炭消费总量控制，推进电能、清洁能源替代非电用煤，鼓励可再生能源消费。禁煤区内除煤电、集中供热和原料用煤企业外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品。在地下水开采重点管控区，实施地下水用水总量和地下水位双目标控制，保障地下水用水总量不突破控制目标、区域下水位不因为人为过度开采造成持续下降，修复地下水环境，促进水资源可持续利用。落实最严格的耕地保护制度，对永久基本农田实行特殊保护，坚决防止永久基本农田“非农化”，强化永久基本农田对各类建设布局的约束。 本项目利用沼气作为燃料，实现余气综合利用，提高了资源能源利用效率；不新增占地； 符合 5、与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）符合性分析 见表1-3。 表1-3 项目与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》符合性分析 通知要求 本项目情况 符合性 各有关地区要坚持从严控制，对已备案但尚未开工的拟建工业项目，要指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。拟建工业项目清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。 本项目位于山西永济牧原农牧有限公司永济七场内，本项目利用养殖场产生的沼气发电，属于养殖业相关附属设施，不新增占地，项目选址合理，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 符合 各有关地区对正在建设（含已建成未投产）的工业项目以及其他高污染、高耗水、高耗能项目，要建立项目台账，加强日常监管。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的项目，一律责令立即停止建设、投产，限期整改，在整改到位前，项目不得恢复建设、投产。对整改到位并恢复建设的项目，要继续加强监管，防范再次发生违法违规行为。 对照《山西省“两高”项目管理目录（2022试行版）》，本项目不属于两高项目。 符合 各有关地区要加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，全面梳理形成台账，逐一排查评估，有节能节水减排潜力的项目要改造升级，达不到国家或地方有关排放要求的要实施深度治理，属于落后产能的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停。 本项目生产生活废水经处理后循环利用，不外排，不属于高耗水项目。项目产生的废气经环保治理设施处理后均能达到国家或地方有关排放要求，均达标。 符合 各有关地区要对合规工业园区外存在重大安全隐患、曾发生重大突发环境事件的已建成工业项目逐一建立档案，逐个进行梳理评估。对经评估需要实施搬迁入园的项目，按照“成熟一个、搬迁一个”的要求，逐一制定搬迁入园工作计划和实施细则，明确时间表和责任人，抓好项目搬迁入园工作。对其他建成工业项目，要加强监管，防范安全、环境风险，鼓励有条件的项目搬迁入园。 本项目位于山西永济牧原农牧有限公司永济七场内，需按照相关要求编制应急预案并进行备案。 符合 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 6、与山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知（晋政办发【2020】19号）的符合性分析 根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》〔2020〕19号，加强河流堤外缓冲隔离防护林带建设，留足河道、湖泊和滨河带保护范围，在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出，汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。 项目北距离姚暹渠1.2km，西距离黄河36km，项目废水处理后综合利用，不外排，项目建设符合黄河流域相关文件的要求。 7、与《永济市城市总体规划》（2021-2035）符合性分析 永济市行政管辖范围，面积为1221.06平方公里。城市规划区范围：包括城东、城西、城北三个街道办事处的行政辖区和栲栳镇的村远村、上高市村、青台庄村岔道村和蒲州镇上的麻坡村、上吕芝村、下吕芝村作为本次城市规划区范围，总面积约282平方公里。 中心城区范围：包括城东、城西、城北三个街道办事处的行政辖区范围，北至运风高速，南至中条山，西至黄河大道，东至千古路，面积约56.26平方公里，其中城市建设用地约30平方公里。 本项目不在永济市城市总体规划范围内（见附图7），不违背永济市城市总体规划。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设背景 山西永济牧原农牧有限公司永济七场年存栏母猪20000头，年出栏猪仔40万头，为运城区域的牧原公司养殖场提供优质仔猪。山西永济牧原农牧有限公司永济七场于2018年委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成《山西永济牧原农牧有限公司新建永济七场年存栏2万头母猪养殖建设项目环境影响报告书》，永济市环境保护局于2018年6月27日以永环函[2018]32号对该项目核发关于该项目环境影响报告书的批复；山西永济牧原农牧有限公司永济七场于2020年11月进行了竣工环境保护验收工作。 根据现场及验收报告，山西永济牧原农牧有限公司永济七场现产生的沼气经脱水脱硫后采用火炬点火燃烧方式，无组织排放。 现状沼气处置方式为脱硫后通过火炬燃烧，资源未得到充分利用。本次建设项目拟利用现沼液池产生的沼气进行发电。 山西永济牧原农牧有限公司永济七场养殖规模为年存栏2弯头母猪，养殖废水采用采用“预处理+厌氧发酵”工艺，经黑膜沼气池处理后的沼液用于周围农田施肥。沼气的产生量主要与废水量、日照、温度有关，为保证沼气全部消纳，产污系数根据企业提供的养殖场最大运行参数计：日产污水量约609m3/d，发电时间为沼气产生量较大时段，全年以240天计，其余时间沼气量产生较少，依托原有火炬燃烧装置燃烧。沼气产生系数3m3/m3-污水，则沼气年产生量约43.848万m3/a（1827m3/d）。 本次安装1台200kW沼气内燃机组，根据内燃机组参数，负载功率为160kW，年运行天数240d，日运行时间24h/d，最大发电量为3840kW·h/d。 本项目按照沼气甲烷含量60%，每立方沼气发电量约2kW·h/m3，则内燃机组发电量约87.696万kW·h/a（3654kW·h/d）。 根据沼气产生量和内燃机组发电量分析，沼气的产生量能够满足内燃机组发电的消耗，发电量设计相符。 2、建设内容 项目主要建设内容为建设沼气发电设施，包括沼气净化设备和1台200KW沼气发电机组，以养殖场内粪污厌氧发酵所产生的沼气为燃料，运行模式为自发自用，并网不上网，全额自利用。建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别 建设内容 备注 主体 工程 沼气发电工程 沼气净化设备（包括集水罐、脱水罐、脱硫罐、冷干机）用于净化沼气 新建 1台200KW沼气发电机组用于发电 辅助 工程 配电室 设3台550KVA变压器，2台柴油发电机 利旧 沼气输送 DN100钢管100米，De110PE管道100米，用于输送沼气； 新建 冷却 风冷系统 新建 黑膜沼气池 生活污水、养殖废水进黑膜沼气池处理，产生的沼气用于发电 利旧 公用 工程 供水 厂内自建水井 利旧 供电 由虞乡镇电网提供，利用原有3台550变压器供电 利旧 供暖 项目车间不采暖，办公楼采用电采暖 利旧 环保 工程 废气 沼气发电机组燃烧废气经SCR脱硝处理后经8m高排气筒排放（DA001） 新建 废水 生活污水 全部送入黑膜沼气池进行处理；废水经黑膜沼气池处理后作为沼液回用于附近农田施肥 利旧 食堂废水 生产废水 黑膜沼气池 黑膜沼气池建设2座总容积624m3收集池，2座总容积21986m3沼气池，1座总容积107008m3沼液储存池等，1座总占地面积为1176m2的堆肥发酵场，以上所有构筑物均进行防渗处理，本项目黑膜沼气池采用“土膜夯实+HDPE防渗膜”防渗、沼液储存池采用“素土压实+HDPE膜+土工格栅+混凝土”防渗”，其余粪污储存设施均采用“土膜夯实+混凝土”防渗 固废 废脱硫剂 收集由厂家回收 新建 生活垃圾 生活垃圾集中收集，定期交开发区环卫部门处置。 利旧 噪声 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震，定期维护。 新建 3、主要产品及产能 项目利用沼气进行发电，产品方案如下表。 表2-2 项目产品一览表 序号 名称 单位 产生量 备注 1 电 KWh/d 3654 自发自用，并网不上网，全额消纳，七场全厂用电量约为700万度电/年，本次沼气发电量为87.696万度电/年，不足电量由虞乡供电站供电。 4、原辅材料 本项目原料主要为养殖场内粪污厌氧发酵所产生的沼气，本工程原辅材料见下表。 表2-4 原辅材料及能源消耗一览表 类型 名称 消耗量 单位 备注 原料 沼气 438480 m3/a 240t/a，24h/d 辅料 三氧化二铁 10.8 t/a 脱硫 尿素 0.4 t/a 脱硝剂 机油 0.5 t/a 设备维修保养 山西永济牧原农牧有限公司永济七场年存栏2万头母猪，日产污量609m3，产气量按每方污水3m3，则日沼气产生量为1827m3。 沼气成分：主要成分是甲烷，沼气由50%~80%甲烷（CH4）、20%~40%二氧化碳（CO2）、0%~5%氮气（N2）、小于1%的氢气（H2）、小于0.4%的氧气（O2）与硫化氢（H2S）等气体组成。 5、主要生产设备 表2-3 主要生产设备一览表 生产单元 生产设施 设施参数 数量 单位 备注 发电 发电机 200KW 1 台 新建 沼气净化及输送设备 燃气PE管道 DE110 100 米 新建 镀锌钢管 DN100 100 米 新建 集水罐 0.5m3 1 台 新建 脱水罐 0.3m3 1 台 新建 脱硫罐 DN150 3 台 新建 冷干机 DN100 200m3/h 1 台 新建 稳压罐 DN100 1 台 新建 风机 5.5KW 2 台 新建 阻火器 DN100 1 台 新建 流量计 / 1 台 新建 阀门配件 / 1 套 新建 6、劳动定员及制度 项目劳动定员为场内调配1人，无新增人员。 工作制度执行三班制，每天生产24h，年生产240d，每年3-10月份。 7、公用工程 （1）给水 ①水源 项目依托厂区内现有自建水井提供。 ②用水量 本工程无新增劳动定员，无新增生活用排水。发电机组降温采用风冷系统，项目生产过程无新增用水。 环保脱硝剂需调配后进行脱硝，按照尿素与水1:9比例进行混合，项目年消耗尿素约0.4t/a，则脱硝剂调配用水3.6t/a（0.015t/d） ③排水 本项目废水主要为沼气脱水废水。根据企业提供资料，沼气是高湿度混合气，每1m3沼气含水量为0.04L，沼气用量为438480m3/a，则本项目脱水量为17.54m3/a，沼气脱水废水集中收集后经黑膜沼气池处理后作为沼液回用于附近农田施肥。 表2-5 项目用排水情况一览表 序号 用水类型 用水量（m3/d） 废水量（m3/d） 排水量 （m3/d） 备注 1 沼气脱水废水 / 0.073 / 沼气脱水废水集中收集后经黑膜沼气池处理后作为沼液回用于附近农田施肥 2 脱硝剂调配水 0.015 / / 合计 0.015 0.073 / 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） 8、厂区平面布置 山西永济牧原农牧有限公司永济七场四周均为耕地，项目场区分生活管理区、养殖区、治污区（黑膜沼气池、沼液储存池等）。 企业对养殖场内养殖区和生活区进行了隔离，生活区位于厂区东北侧，污水处理及黑膜沼气池、沼液储存池位于厂区西南侧。 本次发电项目位于黑膜沼气池北侧，平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2 项目营运期沼气净化、发电工艺流程图 养殖场黑膜沼气池产生的沼气通过管道输送至脱水罐进行脱水及脱硫罐脱硫，再进行冷凝干燥处理后，进入调节阀，通过稳压阀调节压力，进入发电机组进行发电，沼气燃烧做功带动发电机发电。发电机组燃烧废气经SCR脱硝处理后经8m排气筒排放。 沼气发电系统概述： 沼气从厌氧反应器流入管道，首先经过脱水罐和脱硫罐装置，其目的是净化沼气。净化后的沼气进入后续沼气利用系统。 1、脱水器（气水分离器） 沼气是高湿度的混合气。沼气自消化池进入管道时，温度逐渐降低，管道中会产生大量含杂质的冷凝水，容易堵塞、破坏管道设备。 2、脱硫（硫化氢的去除） 沼气中含有H2S平均含量为0.034%，需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。 本项目采用干法脱硫，脱硫剂采用三氧化二铁，干法脱除沼气气体中硫化氢（H2S）的设备基本原理是以O2使H2S 氧化成硫或硫氧化物的一种方法，也可称为干式氧化法。干法设备的构成是，在一个容器内放入填料，填料层有活性炭、氧化铁等。气体以低流速从一端经过容器内填料层，硫化氢（H2S）氧化成硫或硫氧化物后，余留在填料层中，净化后气体从容器另一端排出。 冷凝干燥 脱硫后的沼气进入冷干机中进行冷凝干燥，使沼气中的水分进一步蒸发； 4、稳压罐 作为沼气发电系统中缓冲稳压装置，保证系统中沼气输送的稳定，不会因压力的改变导致内燃发电机组沼气消耗量的波动； 5、阻火器 当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰。阻火器内部的阻火元件扩大细小火焰和通道壁的接触面积，强化传热,使火焰温度降到着火点以下，从而阻止火焰蔓延 6、沼气发电工艺 通过使沼气燃料在气缸内燃烧，燃气膨胀后推动活塞，活塞通过曲柄凸轮机构传给曲轴，曲轴做旋转运动带动发电机的电枢在磁场内运动，把热能转换为电能；本项目设置1台200kW内燃机组，沼气燃烧废气采取SCR 脱硝工艺。 SCR脱硝 沼气燃烧废气中 NOx浓度较高，引入SCR脱硝系统进行处理。废气脱硝工作原理：尿素溶液在自动控制器控制下，由尿素泵从尿素罐中抽出，计量后与压缩空气混合，初步雾化后，送到喷嘴处，在压缩空气的作用下喷入管道中，并进行进一步的混合雾化，在排气管道混合区遇高温烟气再分解成氨气和水，与烟气充分混合后进入催化剂模块，在催化剂反应区315~400℃间 NH3和NOx反应生成无害的氮气和水，最后通过排放口排放。 SCR脱硝原理示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于山西永济牧原农牧有限公司永济七场内，为新建项目，根据调查，山西永济牧原农牧有限公司永济七场年存栏母猪20000头，年出栏猪仔40万头，为运城区域的牧原公司养殖场提供优质仔猪。山西永济牧原农牧有限公司永济七场于2018年委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成《山西永济牧原农牧有限公司新建永济七场年存栏2万头母猪养殖建设项目环境影响报告书》，永济市环境保护局于2018年6月27日以永环函[2018]32号对该项目核发关于该项目环境影响报告书的批复；山西永济牧原农牧有限公司永济七场于2020年11月进行了竣工环境保护验收工作。 根据《山西永济牧原农牧有限公司新建永济七场年存栏2万头母猪养殖建设项目竣工环境保护验收监测报告》，现山西永济牧原农牧有限公司永济七场污染情况如下： 一、废气 生产过程中产生废气的环节为养殖区恶臭、治污区恶臭等。 （1）养殖过程猪舍恶臭气体 养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，通过控制饲养密度，并加强舍内通风；期使用养殖场专用植物性除臭剂对猪舍进行除臭；各构筑物之间设绿化隔离带，特别是沼液储存池四周应加强绿化，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。 （2）黑膜沼气池粪便处理区恶臭 本项目采用黑膜沼气池处理运营过程中的粪污，黑膜沼气池为密闭的，因此只有在收集池部分会产生恶臭气体。由于本项目清粪率高，污水含固率小，废水产生的恶臭气体的量也相对较小，因此这部分恶臭气体以无组织的形式逸散至空气中。为了减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对收集池进行封闭，在治污区附近定期喷洒除臭剂，并加强治污区（收集池）周围绿化。 （3）沼液储存池恶臭 ①确保好氧环境，温度升高时及时翻堆；②定期对暂存场喷洒植物型除臭剂；③沼渣在运输过程中做好遮盖，防止在运输过程中洒落；④加强暂存场周围绿化；⑤将沼渣暂存场车间设置为半封闭状态，沼渣堆场四周设置不低于1m的防渗砖混围墙，场地进行硬化防渗处理，沼渣暂存场车间周围设置采光瓦材质的围挡措施，沼渣暂存场上方设阳光防雨顶棚，防止降水导致沼渣随水流外溢及沼渣暂存场恶臭的扩散，影响周围环境。 根据验收监测结果表明：厂界无组织氨排放浓度在0.64~0.74mg/m3之间，硫化氢排放浓度在0.039~0.053mg/m3之间，均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准标准限值。 二、废水 养殖过程中废水的产生环节为猪尿、猪舍冲洗废水、职工生活污水及洗浴废水。主要污染物为SS、CODcr、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群等， 山西永济牧原农牧有限公司永济七场养殖废水、生活污水及洗浴废水全部进入黑膜沼气池进行处理，项目污水处理采用“预处理+厌氧发酵”工艺，处理后的沼液用于周围农田施肥，沼渣经堆肥发酵处理后，送至永济牧原十二场制作有机肥。沼液暂存于沼液储存池中，建设单位拟建设1座总容积为81944m3沼液储存池，位于养殖区西南侧，可满足非施肥期间沼液储存要求。沼液储存池采取素土压实+HDPE防渗膜+土工隔栅+混凝土防渗处理措施。 三、噪声 山西永济牧原农牧有限公司永济七场生产运营过程中的主要噪声源有风机、污水处理设施等，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约70～90dB（A）。对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，设备安装减震垫 根据验收监测结果，厂界噪声昼间等效声级为52.5~54.7dB(A)，夜间等效声级为42.1~44.2dB(A)。根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 四、固废 山西永济牧原农牧有限公司永济七场现固体废物主要来源是猪粪、病死猪、母猪分娩胎盘、沼渣、废脱硫剂、医疗垃圾及生活垃圾等。 （1）猪粪 粪便暂存于粪便贮存池，通过管道进入固液分离机，分离出的大颗粒固态粪便直接运至堆肥发酵场内的堆肥区堆肥，堆肥后运至十二场有机肥加工区生产有机肥；其余未被分离出的小颗粒固态粪便随粪水进入黑膜沼气池。 （2）沼渣 沼渣经沼渣过滤区晾晒干化后，与猪粪一同进入堆肥区堆肥发酵，堆肥后作为有机肥原料，运至场区十二场有机肥加工区生产有机肥。 （3）病死猪 死猪主要来源为初产小猪非正常死亡，根据目前规模化养殖场的管理水平，此类事件概率不高，出现病死猪的几率和数量较低。本项目产生的病死猪只运至永济牧原十二场处理。 （4）医疗垃圾 场内设置一间24m2医疗废物暂存间及专门的医疗废物分类收容器，分类收集储存医疗废物，收集后由有运城市安康医疗废物处置厂拉走处理。 （5）脱硫剂 沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂收集后交由河南冠源环保工程有限公司回收。 （6）生活垃圾 收集后交由运城市众通贸易有限责任公司处理。 遗留环境问题 经现场调查，本项目不存在遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）现状评价内容，本次引用永济市2022年环境空气例行监测数据，具体统计数据见下表。 表3-1 永济市环境空气质量现状表 点位名称 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 评价标准（μg/m3） 占标率 % 达标情况 永济市 SO2 年平均浓度 12 60 20 达标 NO2 年平均浓度 20 40 50 达标 PM10 年平均浓度 86 70 122.8 超标 PM2.5 年平均浓度 45 35 128.6 超标 O3-8h 日最大8小时滑动平均第90百分位数质量浓度 154 160 96.3 达标 CO 24小时平均第95百分位数质量浓度 1.6mg/Nm3 4mg/Nm3 40 达标 由上表可知，永济市环境空气中PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，其他指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此永济市环境质量为不达标区。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为北约1.2km的姚暹渠，根据《运城市地表水跨界断面2022年度水质达标情况》，姚暹渠断面的监测结果见下表。姚暹渠水质达标，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，详见下表3-2。 表3-2 2022年姚暹渠水质状况 断面位置 控制断面 所在水体 2022年目标 2022年现状 完成情况 盐湖区 曾家营 姚暹渠 IV IV 达标 永济市 张留庄 涑水河 IV IV 达标 3、声环境质量现状 2020年10月16-17日委托山西鑫合诚环境监测有限公司对本项目厂界声环境质量进行了2天的现状监测。根据监测结果可知，厂界噪声监测值为：昼间52.2～54.7dB，夜间42.1～44.2dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求（昼间55dB（A），夜间45dB（A））。近几年厂界噪声环境未发生变化。 4、生态环境质量现状 山西永济牧原农牧有限公司永济七场位于永济市卿头镇麻村南方向约1200m处，本项目位于永济七场场内，周围均为一般耕地，生态环境保护目标主要为农田植被。 5、电磁辐射现状 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境现状 本项目正常运行情况下无地下水和土壤污染途径。本次不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》敏感因素的界定原则，经调查评价区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，本项目环境保护目标详见下表。 表3-3 环境保护目标表 环境因素 保护 目标 坐标 方位 距离/ （m） 保护 内容 保护级别及要求 环境空气 义和屯村 110°38′34.605″E 34°53′10.239″N W 400 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 地下水 厂界外500米范围内无地下水环境保护目标 声环境 厂界外50米范围内无噪声环境保护目标 生态环境 项目周围为一般耕地，生态环境保护目标主要为农田植被 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目以沼气为燃料的发电机组，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2燃气锅炉的限值要求。 表3-4 燃气锅炉大气污染物排放限值（单位：mg/m3） 污染物 污染源 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 烟气黑度（林格曼黑度，级） 新建燃生物质锅炉 5 35 50 ≤1 监控位置 烟囱或烟道 烟囱排放口 2、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 3、固废 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅晋环规〔2023〕1号关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知，本项目需按办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目总量控制指标为：烟尘0.013t/a，二氧化硫0.016t/a，氮氧化物0.12t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要工程内容为发电机组及脱硫脱水设施建设，施工期环境影响及保护措施如下： 1、污染产生情况 结合本项目具体情况，总结施工期产生污染情况如下： 表4-1 施工期污染产生情况一览表 时期 污染源 污染物 施工期 废气 安装环保设备、机械施工 施工扬尘 车辆运输 汽车尾气、道路扬尘 废水 施工人员洗手洗脸 生活污水 固废 设备安装 废包装 施工人员日常活动 生活垃圾 噪声 设备安装 噪声 车辆运输 车辆运输噪声 2、防治措施 （1）大气防治措施 ①基础施工扬尘：设置临时围栏，洒水降尘； ②运输车辆尽可能减少怠速时间，使用清洁燃料，路面保持清洁，适时洒水； ③未能及时清运或要留存的土方和易产尘的建筑材料不得随意堆放，远离周围敏感点，同时采取密目网覆盖，周围设置围档，定时洒水减少扬尘的产生； ④施工区域周围设置设置围挡。 （2）废水防治措施 施工期废水主要为设备安装人员洗手洗脸废水，主要为SS，成分简单，可经管网排至现有黑膜沼气池。 （3）固体废物防治措施 施工人员生活垃圾以及废包装分类收集于垃圾箱内；设备拆卸废包装收集于固定区域，同生活垃圾一同交由环卫部门处置。 （4）噪声防治措施 本项目施工噪声主要为设备安装噪声和运输车辆噪声，评价建议采取以下措施： ①设备装卸应选择就近装卸，减少因拖拉设备造成的噪声； ②车辆应减少鸣笛，选择路线时尽量避开居民区，注意车辆维护保养。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节 污染物种类 污染物产生量和浓度 排放形式 治理设施 污染物排放量和浓度 污染治理设施 处理能力(m3/h) 收集效率% 去除效率% 是否可行技术 发电机组 颗粒物 0.013t/a 5mg/m3 有组织 / / / / 是 0.013t/a 5mg/m3 二氧化硫 0.016t/a 6mg/m3 有组织 / / / / 是 0.016t/a 6mg/m3 氮氧化物 1.2t/a 452mg/m3 有组织 SCR脱硝 460 100 90 是 0.12t/a 45mg/m3 表4-3 废气排放口基本情况及监测要求信息表 名称 编号 类型 高度(m) 排气筒内径(m) 温度(℃) 地理坐标 排放标准 发电机组废气排放口 DA001 一般排放口 8 0.2 80 110°38′58.320″E 34°53′15.482″N 颗粒物：5mg/m3 SO2：35mg/m3 NOx：50mg/m3 表4-4 大气污染物监测信息一览表 排放口编号 监测点位 监测因子 监测频次 DA001 发电机组废气排放口 颗粒物 1次/年 二氧化硫 1次/年 氮氧化物 1次/月 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期产生的大气污染物主要为发电机组产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 本项目拟采用氧化铁法（干法脱硫）对沼气进行脱硫处理，该工艺原理为在一个容器内放入填料，填料层有氧化铁等，沼气以低流速从一端经过容器内填料层，H2S氧化成硫或硫氧化物后，余留在填料层中，净化后气体从容器另一端排出。 表4-5 沼气成份组成表 沼气成分 CH4 CO2 H2S 其它 热值 比例（％） 60 30 0.03 4.966 20MJ/m3 项目沼气中甲烷含量约60%，其次分别是氮气、二氧化碳和氧气，沼气中硫化氢含量较低，项目仍设置了脱硫装置，确保经过脱硫后，硫化氢浓度可低至20mg/m3以下。甲烷完全燃烧时仅剩下二氧化碳和水，并释放热能，属于清洁燃料。 本项目为沼气发电项目，沼气发电机组采用的是燃烧沼气进行发电的原理，通过沼气在气缸中燃烧，带动活塞运动，再带动发电机运转发电。废气主要为沼气发电机组运行时产生的燃烧废气，废气污染物主要为：SO2、NOx、颗粒物，经SCR脱硝处理后8m高排气筒排放。 本项目沼气来源于山西永济牧原农牧有限公司永济七场生猪养殖项目，根据企业提供资料，本项目沼气产生量为1827m3/d，年工作时间为240天，则沼气产生量为438480m3/a。 污染物核算结果如下： 烟气量计算 本项目烟气量核算参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ95-2018）中燃气锅炉基准烟气量计算公式如下： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vby-基准烟气量（Nm3/m3） Qnet-其他燃料低位发热量（MJ/m3），本项目取值20MJ/m3； 经计算，Vby=6.043Nm3/m3 经计算，本项目产生烟气量为6.043Nm3/m3×438480m3/a=2649735m3/a （2）二氧化硫计算 净化后沼气中H2S含量=438480×20÷10-9=0.0088t/a SO2的产生量为=128×0.0088÷68=0.016t/a SO2的产生浓度为6mg/m3 （3）NOX产生量 项目沼气燃烧产排污系数参照《排放污染源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4417生物质能发电行业手册，原料为沼气，内燃机氮氧化物产污系数为2.74×10-3千克/立方米-原料，氮氧化物产生量为2.74×10-3×438480=1.2t/a，产生浓度为452mg/m3，本项目采用SCR脱硝措施，脱硝剂采用尿素，脱硝效率按90%计，氮氧化物排放量为0.12t/a，排放浓度为45mg/m3， （4）颗粒物产生量 颗粒物产生浓度按5mg/m3计，颗粒物产生量为0.013t/a 项目发电机组采用SCR脱硝了设施，废气中SO2排放量为0.016t/a，排放浓度6mg/m3；氮氧化物排放量为0.12t/a，排放浓度45mg/m3；烟尘排放量为0.013t/a，排放浓度5mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表4规定的燃气锅炉特别排放控制要求，废气经1根8m高排气筒排放。 措施可行性分析： 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953- 2018）中可行性技术规定，对本项目废气防治措施进行分析： 项目沼气处理脱硫采用干法脱硫工艺，处理后的沼气进入内燃机组燃烧发电；内燃机组燃烧废气采用SCR脱硝工艺，脱硝后的废气通过1根8m高排放口排放。 项目内燃机组沼气燃烧发电废气采取的治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953- 2018）中的可行性技术，各种废气经治理措施处理后均能做到达标排放，项目废气治理措施可行 2、废水 根据前文水平衡分析，本项目废水主要为沼气脱水废水，每1m3沼气含水量为0.04L，沼气用量为438480m3/a，则本项目脱水量为17.64m3/a，沼气脱水废水集中收集后经黑膜沼气池处理后作为沼液回用于附近农田施肥。 沼气为沼液池产生的沼气，因此其脱出废水中污染物与原沼液成分相同，本工程将沼气脱水废水集中收集后经黑膜沼气池处理后作为沼液回用于附近农田施肥，环评认为可行。 3、噪声 （1）主要噪声源 项目运营过程中的噪声源主要为发电机组、冷干机、风机等设备运行时产生的噪声。噪声源噪声强度、控制措施见表4-10、4-11。 （2）噪声防治措施 为减小噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取如下防治降噪措施： ①合理选择机械设备，从声源上控制噪声级别 在满足工艺的前提条件下，建设单位应优先选择功率小，噪声低的设备；提高安装精度，从源头上控制噪声产生的级别； ②设置减噪措施 对罗茨风机等产生噪声的设备，采用消声器等；设备与管道应采用橡胶等软性材料连接，避免用刚性接头。 ③合理布置，定期维修 生产设备合理布置，按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生。 ④加强个人防护 除采取以上防治措施外，还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻污染。 ⑤加强管理 车辆进出厂区时禁止鸣笛并限速行驶，以减轻交通噪声对周围环境的影响。 （3）噪声预测 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界的影响进行预测 ①预测公式： 室外声源预测模式： 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）+Dc—（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r/r0) ②预测点的等效声级贡献值 第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，本项目各声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ti——i声源在T时间段内的运行时间，S； tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。 ③预测点的预测等效声级 预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对厂界的影响，噪声预测结果见附图8。 （4）厂界及敏感点预测结果见表4-12。 表4-8 环境噪声预测结果单位：dB(A) 预测点 时间段 贡献值 标准 是否达标 1#厂界东 昼间 / 55 达标 夜间 / 45 达标 2#厂界南 昼间 25.8 55 达标 夜间 25.8 45 达标 3#厂界西 昼间 30.0 55 达标 夜间 30.0 45 达标 4#厂界北 昼间 28.9 55 达标 夜间 28.9 45 达标 （5）预测结果 由上表可以看出，项目运行期间厂界昼间、夜间噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-7 声源源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 设备型号 相对位置 声源源强 控制措施 运行时段 X Y Z 声压级（dB(A)） 距离（m) 1 风机 / 142 193 1 85 1 选用低噪声设备，基础减振、消声器 昼间、夜间 2 发电机 200KW 165 200 1 85 1 昼间、夜间 3 冷干机 / 175 200 1 75 1 昼间、夜间 （6）噪声监测 噪声监测要求见下表： 表4-8 噪声排放信息及监测要求 噪声类别 生产时段 执行排放标准名称 厂界噪声放限值dB（A） 监测要求 昼间 夜间 昼间 夜间 点位 频次 稳态噪声 6：00 - 22：00 22：00 - 6：00 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 55 45 厂界 1次/季度 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物环境影响分析 4.1固体废物产生及利用处置情况 本项目产生的固体废物主要为沼气脱硫装置产生的废脱硫剂，脱硝装置产生的废催化剂及设备维修产生的废机油、废棉纱。 固态废物产生情况见下表： 表4-10 项目固体废物产生及处置情况一览表 产生环节 固废名称 固废属性 编码 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 沼气脱硫 废脱硫剂 一般固废 900-999-99 / 固态 / 机修 废机油、废棉纱 危险废物 HW08 900-214-08 矿物油 液态 T，I 脱硝 废催化剂 危险废物 HW50 772-007-50 钒钛系物 固态 T 固废名称 年度产生量t/a 贮存 方式 利用处置方式去向 贮存周期 利用或处置量t/a 管理要求 废脱硫剂 10.8 暂存于一般固废暂存间 厂家回收 15d 10.8 建立固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息 废催化剂 0.3 暂存于危废间 采用密封容器分类收集，分区暂存于危废间，委托有资质单位定期处置 1a 0.3 危废间为封闭建筑，防风防雨防晒，地面做防渗处理，按规定填写危险废物转移联单 废机油、废棉纱 0.5 1a 0.5 4.1.1废脱硫剂 项目沼气脱硫采用干法脱硫，脱硫剂为氧化铁，根据企业提供资料，处理1m3沼气所需脱硫剂为0.0246kg，项目日耗氧化铁脱硫剂为45kg，本项目年产废脱硫剂量为10.8t，暂存在一般固废间，由脱硫剂生产厂家统一回收处置。 建设单位拟在厂区环保办公室东侧建设一座10m2的一般固废暂存间暂存，一般固废暂存间要求： 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求建设，贮存间采区分区堆放，将类别一致的一般工业固体废物一起堆放。一般固废间应地面进行硬化、防雨淋、防扬尘。并按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单规定设置一般固废贮存间警告标识。 评价要求按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行），建立一般工业固体废物管理台账，如实记录一般工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置的信息，明确相关设施、场地及负责人，为固废产生设施、贮存设施、自行利用设施等进行编码，如实记录固体废物的基础信息、贮存信息及流向信息、每一批出厂及转移信息等。鼓励建设单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理工作，建立电子台账可不再记录纸质台账。应设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物台账保存期限不少于5年。 4.1.2废机油、废棉纱 生产设备在运行过程中要维护保养，维护保养中产生废机油、废棉纱，产生量约为0.5t/a，根据《危险废物名录》（2021年版），废机油、废棉纱为危险废物，危险废物类别为：HW08，危废代码为：900-214-08，危险废物若处置不当就会对周围环境造成危害，必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及危险废物防治有关办法的要求严格管理和安全处置。根据本项目产生危险废物的特性，将危废暂存于厂区危废间，定期交资质单位处理。建设单位拟在厂区环保办公室东侧建设一座10m2的危废暂存间暂存，定期交由资质单位处理。 4.1.3废催化剂 本项目设置SCR脱硝装置，在脱硝过程中烟气会降低脱硝催化剂的效率，因此脱硝催化剂必须定期更换，产生量约0.3t/a。经查《国家危险废物名录》（2021年版），废催化剂属于危险固废（编号：HW50（772-007-50：烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂），收集后危废暂存间暂存，定期委托资质单位进行处理 1、危废贮存间要求 危险废物在贮存和转移过程中要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）中有关危废贮存和转移联单制度要求。 危废贮存应满足以下要求： （1）贮存容器 ①应按GB18597的要求，分类收集与贮存。应当使用符合标准的容器盛装，容器应加盖密封，不相容的危险废物不能堆放到一起； ②容器及包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； ③针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ④硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ⑤柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 ⑦使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 （2）危险品贮存间的要求 本项目危废间利用原有危废间，经调研危废间已进行重点防渗，危废间门窗破损、标识损坏。 本次评价要求①企业应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中所示的标签； ②建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称； ③应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； ④危废贮存间必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、GB15562.2及其修改单的规定设置警示标志。危废贮存间周围应设置围墙或其它防护栅栏。应配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤设计导流槽和收集井,确保液态危废泄漏时能够有效收集，导流槽和收集井建设剖面图如下。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）第八十一条危险废物贮存不得超过一年，根据本项目危废贮存间分区贮存能力，本项目危废贮存周期为半年。 （4）危险废物委托处置措施 项目危险废物收集后在厂内危险废物暂存间进行暂存，定期交由危险废物处置单位进行处理。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物“资源化、无害化、减量化”的处理原则，只要在工作中将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物 对环境的污染降低到最小程度。 2、运输与转移 本项目产生的危险废物应交有资质的单位和车辆运输，避免二次污染产生。建设单位应遵守危险废物申报登记制度，建立危险废物管理台账制度，转移过程应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，办理转移联单，固废接受单位应持有固废处置的资质，确保危险废物的有效处置。 3、危险废物贮存设施的运行与管理 a、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 b、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 c、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 d、贮存设施运行期间，应按照国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 e、应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 f、应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 g、应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急灯，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归纳。 4、危险废物收集、转运要求 a.危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 b.危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素指定收集计划。危废的收集应制定详细的操作规程，在危废的收集和转运过程中应采取相应的安全防护和污染防治措施。 c.危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。 d.危险废物内部转运应满足以下要求：内部转运应综合考虑厂区实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；转运作业应采用专用的工具，转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 5、危险废物管理、台账、网录要求 ①产生危险废物的单位应当按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在当地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 ②产生危险废物的单位应按年度制定危险废物管理计划，并应于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。备案内容需要调整的危险废物产生单位应及时变更。 ③应建立危险废物管理台账，落实危废管理台账记录的责任人。应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 ④危险废物产生环节应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 危险废物入库环节应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 危险废物出库环节应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 危险废物委外/利用处置环节应记录委外利用/处置批次编码、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编码、产生批次编码/出库批次编码等。 记录保存时间原则上应存档5年以上。 ⑤产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物相关资料，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，申报周期按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求执行。 申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况。通过国家危险废物信息管理系统建立危险废物管理台账的单位，国家危险废物信息管理系统自动生成危险废物申报报告，经其确认并在线提交后完成申报。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源及途径 根据工程分析及排污特征可以看出，本项目对土壤、地下水环境的影响主要出现在生产运营期。土壤、地下水环境影响源主要来自颗粒物和二氧化硫氮氧化物的大气沉降及危废贮存间的泄漏。正常工况下，本项目潜在污染源均达到设计要求，防渗性能完好，不会对地下水和土壤环境造成影响。 （2）保护措施 加强厂区绿化，通过植物带的过滤作用减缓污染物进入土壤及地下水速度，减小污染物在风力和水力等作用下对其他区域的影响。加强生产运行管理，严格执行相关排放标准，防止污染物的跑、冒、滴、漏，制定发生渗漏等突发环境事故时的应急预案，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。跑冒滴漏是污染物主要的泄漏方式，如果处理不当或是不及时，就有可能污染土壤及地下水。针对污染物的跑冒滴漏，提出如下防治措施： a 要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，及时发现跑、冒、滴、漏情况，及时阻止污染物的进一步泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。 b 做好厂区分区防渗，加强环保设施维护保养，从源头控制污染物的泄漏。 （3）分区防控要求 将生产装置按污染物泄漏和生产功能单元所处的位置划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。 本项目分区防渗见下表。 表4-11 防渗分区及防渗措施表 防渗区域 防渗 分区 防渗技术要求 具体防渗方案 危废贮存间 重点防渗区 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598）执行等效粘土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s 采取严格的防渗、防腐蚀和防溢流措施，防止有毒有害物质进入地下，并采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，以达到防腐目的 一般固废间 一般防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 粘土铺底夯实的基础上铺设复合土工布，再在上层铺设10-15cm的防渗混凝土 沼气净化处理及发电设备 简单防渗 一般地面硬化 一般地面硬化 6、生态环境影响分析 本项目用地范围内无生态环境保护目标，山西永济牧原农牧有限公司永济七分场周围均为耕地。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产过程中涉及的风险物质主要包括沼气（甲烷）、废机油等。 7.1风险识别及风险分析 根据本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点分析，本项目危险物质为废机油、沼气。根据本项目环境风险识别，确定本项目存在的主要环境风险为废机油泄露、沼气燃烧爆炸造成的环境风险。 表4-12 危险物质的理化性质及毒性分析 物料 理化特性 危险特性 机油 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。分子量：230-500。闪点（℃）：76。引燃温度（℃）：248。主要用途：用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油机油类的工人，有致癌的病例报告。 燃爆危险：本品可燃，具刺激性。 沼气 主要成分为甲烷，无色、无臭、易燃气体，分子量16.04，沸点-161.49℃，蒸气密度0.55g/L，饱和空气浓度100%，爆炸极限4.9-16%，水中溶解度极小为0.0024（20℃）， 甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。甲烷浓度增加能置换空气而致缺氧。87%的浓度使小鼠窒息，90%时致呼吸停止。80%甲烷和20%氧的混合气体可引起人头痛。当空气中甲烷达 25%~30%时，人出现窒息前症状，头晕、呼吸增快、脉速、乏力、注意力不集中，共济失调、精细动作障碍，甚至窒息 本项目机油用量为0.5t/a，最大储存量为0.05t/a，本项目沼气储存在黑膜沼气池内，沼气最大储存量为1827m3，其中甲烷含量约为60%，则甲烷最大储存量为1.33t，该项目重大危险源辨识结果见表4-13. 表4-13 本项目Q值的确定 危险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 废机油 0.05 2500 0.2×10-5 沼气（甲烷） 1.33 10 0.0133 计算得到项目危险物质存在量及其临界量比值Q＜1，本项目环境风险潜势为I。 7.2风险分析与影响途径 （1）大气环境风险分析 泄露的废机油、沼气遇明火高热易燃烧，与空气中氧气形成CO、CO2、NOx、颗粒物等，CO可使人中毒；同时，泄露的废机油生物降解缓慢，将在环境中保留一段时间，存在污染地面、土壤的风险。 （2）地表水、地下水环境风险分析 本项目距离地表水体较远，泄露的废机油为液态，危废间硬化防渗，本项目沼气储存在黑膜池内，黑膜池已按要求采用优质HDPE材料，防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，本项目对地表水、地下水环境风险较小。 （3）固废环境风险分析 本项目在火灾等事故应急救援中可能产生的废灭火器、拦截、堵漏材料，均可能掺杂一定的有害物质，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 （4）土壤环境风险分析 本项目泄露的机油为液态，危废间硬化防渗，黑膜池已按要求采用优质HDPE材料，防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，沼气储存在黑膜池内，对土壤造成污染风险较小。 7.3风险防范措施及应急措施 （1）环境风险防范措施 ①对废机油进行严格管控，定期巡视危废暂存库，每日巡视黑膜沼气池。 ②废机油储存区周围不得有无关的物品、物资堆放；严禁随处乱堆乱放固体废弃物，保持房间四周环境的清洁卫生。 ③严禁在废机油储存区及黑膜沼气池周围吸烟和使用明火，禁止敲打和碰撞以防发生火花，发现火警必须及时报告，同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。 （2）应急要求 项目应急预案： 发生突发事故时，尽可能切断泄漏源。具体应急措施见下表。 表4-14 环境风险突发事故应急措施 序号 项目 内容及要求 1 应急设备与材料 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料 2 应急通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话等。 3 应急环境监测及事故评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 4 应急防护措施消除泄露措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应； 清除现场泄露物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备； 5 应急状态中止恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 6 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 7.4结论 本项目具有潜在的事故风险，尽管风险事故概率较小，当出现事故时，要采取紧急工程应急措施和社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。本项目风险值水平较低，风险水平是可以接受的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发电机组废气排放口（DA001） | 颗粒物、SO2、NOx | 燃烧沼气，沼气经脱水、脱硫净化后进入发电机组燃烧，发电机组配置SCR脱销设备控制NOx产生，产生废气过8m高排气筒（DA001）排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2燃气锅炉的限值 |
| 地表水环境 | 沼气脱水废水 | COD、BOD、 NH3-N、SS | 沼气脱水废水集中收集后经黑膜沼气池处理后作为沼液回用于附近农田施肥 | / |
| 声环境 | 发电机组、冷干机、风机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振，置于封闭车间内。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）废脱硫剂储存在一般固废间，由厂家回收 （2）设备维护保养过程中产生的废机油属于危废，脱硝设备产生的废催化剂属于危废，采用密封容器分类收集，分区暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物贮存间进行重点防渗，等效粘土防渗Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；一般固废间进行一般防渗，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；沼气脱水脱硫间及发电机组进行简单防渗，采用混凝土进行一般硬化，防止有毒有害物质进入地下，污染土壤、地下水环境 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①在厂区内配备必要的消防器材和防护用品，如灭火器、防毒面罩等，并及时检查消防器材情况，定期检查，确保其有效； ②加强对操作工人的培训教育，严格按照操作规程进行操作； ③定期组织培训，强化职工风险防范意识； ④管道设置截断阀门及可燃气体报警仪，生产及输送的所有设备和管道应定期检查，严防跑、冒、滴、漏，对生产中可能泄漏煤气的设备和工作区域设安全警示标志； ⑤配备便携式检测仪，一经发现泄漏应立即检修，以减少泄露气体对环境的影响。 |
| 其他环境 管理要求 | 做好例行监测，及时反馈治理效果；建设单位按要求建立环保机构，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜；配备环保员，担负起环境管理工作，使各项环保措施、制度得以贯彻落实；做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果、建立并管理好环保设施档案资料。 |

# 六、结论

综上所述，本项目在严格采取本环评规定的环保措施后，各项污染物可以达标排放或综合利用，对区域环境质量影响较小。本项目应严格执行环保管理部门制定的政策和规定，并认真落实环评报告表中所提的环保措施。从环保角度考虑，评价认为该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | / | / | / | 0.013 | / | 0.013 | 0.013 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.016 | / | 0.016 | 0.016 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | 0.12 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废脱硫剂 | / | / | / | 10.8 | / | / | / |
| 危险废物 | 废机油、废棉纱 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

沼气脱水

0.073

经黑膜沼气池处理后用于肥田

脱硝剂调配用水

0.015

0.015

固废shu

废水shu

稳压罐

冷凝干燥

干法脱硫

脱水

沼气

废气

配电室

发电机组

混合阀

阻火器

调节阀